Le présent Cahier des Charges définit les fournitures et prestations nécessaires à la réalisation des ouvrages du lot électricité basse tension / très basse tension, d’une résidence particulière, située à Saint-Jean Cap Ferrat.

Généralités
    Le système de gestion technique du bâtiment à mettre en oeuvre sera du type «Système à intelligence répartie» (système TEBIS immotique de chez HAGER ou équivalent). Ce système est basé sur le standard de communication ouvert EIB (European Installation Bus).

Fonctions du système
    Le système assurera les fonctions suivantes :
- gestion de l’éclairage : marche/arrêt, programmation, gradation 
- commandes des stores et rideaux
- gestions des alarmes techniques
- commande de certains équipements techniques, tels que climatisation, traitement d’air, chauffage, avec gestion des horaires, et commandes à distance. 
    Il devra permettre, par intervention sur place d’un professionnel, de modifier, aménager ou faire évoluer l’installation. 

Commande et variation de l’éclairage
    Le système de gestion assurera les fonctions suivantes :
- commande de l’éclairage intérieur des locaux, ainsi que de l’éclairage extérieur
- variation d’une partie de ces éclairages (télévariateur)
- programmation horaire d’une partie de ces éclairages (IC).
    L’ensemble des points lumineux sera raccordé au bus par l’intermédiaire de modules de sorties.

Commande de volets roulants et de stores pare-soleil
    L’ensemble de ces équipements sera motorisé.
Le système permettra :
- la commande manuelle individuelle de chaque élément
- les commandes manuelles groupées de ces mêmes équipements
- la commande automatique, en fonction des conditions climatiques extérieures.
Les commandes se feront :
- depuis les boutons poussoirs de commande localisée
- depuis un bouton poussoir de télécommande centralisée
- selon les informations transmises par un anémomètre de type sécurité vent. En cas de fort vent, les stores devront se mettre automatiquement en position de sécurité, et les différentes commandes devront être inhibées pendant tout le temps où la sécurité est active.

Alarmes
    Le système assurera la transmission des alarmes des différents équipements du bâtiment :
- armoire génie climatique
- détection incendie
- alarme effraction
    Les alarmes seront envoyées par courriel.

## Autres fonctions
- mise en route et arrêt du chauffage et de la climatisation
- mise en route et arrêt d’équipements techniques
- commande de l’arrosage automatique
- commande à distance de certains équipements via le réseau téléphonique.

## Synoptique de l’installation

Travail demandé

Les étudiants doivent réaliser une maquette permettant de valider le cahier des charges. Cette maquette comprend :

  - un tableau de distribution

  - la motorisation d’un store et d’un volet

  - les capteurs (anémomètre et cellule crépusculaire)

  - quelques luminaires

  - les poussoirs permettant la commande locale

  - une boîte de simulation (3 interrupteurs pour les signaux défaut climatisation, détection incendie, alarme effraction)