| Initiation à PSIM |  |
| --- | --- |

PSIM est un logiciel de simulation d’électrotechnique et d’électronique de puissance

Il est distribué par POWERSYS

Une version d’évaluation téléchargeable est disponible sur le site du distributeur

Lorsque le fichier psim6_demo.zip a été téléchargé, il faut le décompresser avant de lancer l’installation par SETUP.EXE

lancer PSIM puis File > New

| choisir les composants |  |
| --- | --- |

| et les placer rotation par clic droit |  |
| --- | --- |

| tracer les liaisons Edit > Wire |  |
| --- | --- |

| ajouter la mesure de courant Elements > Other > Probes > Current Probe et la mesure de tension Voltage Probe node to node |  |
| --- | --- |

| ajouter le contrôle de simulation Simulate > Simulation Control choisir une durée de 40 ms (Total Time) |  |
| --- | --- |

Entrer les valeurs des éléments (double clic sur le composant)

- Source (amplitude 50 V, fréquence 50 Hz)

- Résistance (5 Ω)

| lancer la simulation Simulate > Run Simulation et choisir les grandeurs à tracer |  |
| --- | --- |

choisir de préférence un fond blanc Option > Set Background > White

| pour effectuer des mesures : Measure > Measure sélectionner la grandeur à mesurer en haut du cadre des courbes (I3 ou VP1 pour l’exemple précédent) Measure > Avg (Average) pour obtenir la valeur moyenne (6,36 A) Measure > RMS pour obtenir la valeur efficace (7,07 A) |  |
| --- | --- |

il est possible d’obtenir les courbes dans des cadres différents

pour ce faire, ne choisir qu’une seule grandeur lors de la simulation puis ajouter une deuxième grandeur par Screen > Add Screen

Le répertoire d’installation de PSIM6_demo contient de nombreux exemples de circuits déjà créés

Des  manuels d’utilisations et un tutorial sont disponibles sur le site du distributeur

Annexes

| Inverser un composant : Edit > Flip L/R (horizontal) ou T/B (vertical) |  |
| --- | --- |
| Faire pivoter un composant : Edit > Rotate |  |
| Passage du domaine temporel au domaine fréquentiel : Option > FFT |  |
| Recadrage des courbes : Axis > X Axis ou Y Axis en décochant Auto-Scale |  |
| Bouton « Mesure » |  |
| Aperçu avant impression : File > Print Preview |
| Il est possible d’obtenir directement la mesure de courant dans un composant en mettant à 1 Current Flag I(R7) peut alors être sélectionnée dans les variables à afficher (SIMVIEW) |  |
| La fenêtre SIMVIEW est actualisée lors de toute nouvelle simulation (RUN). Elle peut donc être gardée ouverte pour éviter un nouveau choix des courbes et des échelles |
| Les courbes obtenues sur PSIM peuvent être copiées – collées dans une autre logiciel, en utilisant la fonction Edit > Copy to Clipboard |