Eclairage

Loi de Lambert
Elle affirme que pour une source lumineuse orthotrope (isotrope), l'émittance est proportionnelle à la luminance et le coefficient de proportionnalité est π
Autrement dit, si M désigne l'émittance et L la luminance, pour une source lumineuse orthotrope (isotrope), on a : M = π L (L et M sont exprimés en lumen / m²)
L'émittance désigne le flux lumineux émis par une surface lumineuse (par opposition à la mesure du flux lumineux d'une source lumineuse ponctuelle). Cette unité s'applique donc aux sources de lumière étendues

Intensité lumineuse et flux
I : intensité lumineuse dans la direction SA exprimée en candela (cd)
φ : flux lumineux exprimé en lumen (lm) ou énergie traversant chaque seconde la surface dS limitée par le cône de sommet S de direction SA
Flux total émis dans tout l'espace : φ = 4 π I / Flux total émis sur un plan : φ = π I / Angle solide Ω = 2 π (1 - cos α) / I = dφ / dΩ

Eclairement

E éclairement d'une surface S exprimé en lux (lx) ou flux énergétique reçu par unité de surface
E = dφ / dS

I = I0 cos α / d = h / cos α / A la verticale de la source lumineuse : E0 = I0 / h² / Au bord : / E = (I / d²) cos α / = (I / h²) cos3 α / = (I0 / h²) cos4 α / = E0 cos4 α

Exercice n°1

1. Une table circulaire de centre O et de diamètre D=2 m est éclairée par une source placée en L à une distance OL=h=2 m. Le constructeur précise que la surface indicatrice d'émission est une sphère passant par la source, dont le centre est placé sur la verticale. Cela signifie que la source ne rayonne pas dans toutes les directions de l'espace avec la même intensité lumineuse. L'angle solide dans lequel rayonne cette source est alors Ω = π st. Cette source, de puissance électrique P=100W a une efficacité lumineuse k=40 lmW-1

- Calculer le flux lumineux émis par cette source
  φ = P x k = 100 x 40 = 4000 lm
- Donner l'expression littérale de l'intensité lumineuse Iα et de I0. Calculer I0 et Iα
  φ = π I0 -> I0 = φ / π = 4000 / π = 1273 Cd
  tg α = OM / OL = 1 / 2 = 0,5 -> α = 26,6°
  Iα = I0 cos α = 1273 x 0,894 = 1139 Cd
- Calculer l'éclairement au centre de la table puis au bord de la table
  E0= I0 / h² = 1273 / 2² = 318 lx
  E= E0 cos3 α = 318 x 0,715= 227 lx

2. Dans le cas d'une source émettant le même flux lumineux avec une intensité constante dans toutes les directions

- Préciser la surface indicatrice d'émission
  sphère
- Calculer l'intensité lumineuse I'0
  φ = 4 π I'0 -> I'0 = φ / 4 π = 4000 / 4 π = 318 Cd
- Calculer l'éclairement lumineux E'0 au centre O de la table
  E'0 = I'0 / OL² = 318 / 2² = 79 lx

Exercice n°2

Pour l'éclairage d'un bureau, un appareil est équipé d'une lampe à incandescence 220V / 60W, située à 0,50 m au dessus de la table sur la verticale passant par le centre. Dimensions du bureau : longueur 1,20m - largeur 0,60m. Efficacité lumineuse 40 lm W-1

Calculer :
1. L'intensité du courant qui traverse le filament, la résistance du filament en régime normal de fonctionnement
  I=60 / 220 =0,27A
  R = U / I = 220 / 0,27 = 815 Ω
2. Dans un premier temps on suppose la lampe seule; le flux est émis dans toute les directions de l'espace. Calculer dans ces conditions l'intensité lumineuse dans une direction quelconque, l'éclairement au centre du bureau, la luminance du filament de la lampe si celui-ci a une surface de 0,06cm2
  φ = P x k = 60 x 40 = 2400 lm
  si la lampe émet dans tout l'espace :
  φ = 4 π I -> I = φ / 4 π = 2400 / 4 π = 191 Cd (valeur retenue)
si elle émet uniquement sur le plan de travail :
φ = π I -> I = φ / π = 2400 / π = 764 Cd
éclairement au centre du bureau (à la verticale de la lampe) :
E0 = I0 / h² = 191 / 0,5² = 764 lx
émittance : flux émis par unité de surface
M = 2400 / 0,06 10-4 = 4 108 lm/m²
M = π L -> L = M / π = 4 108 / π = 1,27 108 lm/m²

Dans un deuxième temps, on met en place autour de la lampe un réflecteur satiné. Le bureau reçoit alors 85% du flux émis par cette lampe. Quelle est dans ces conditions le nouvel éclairement au centre du bureau ?
φ = 2400 x 0,85 = 2040 lm
si la lampe émet dans tout l'espace :
φ = 4 π I -> I = φ / 4 π = 2040 / 4 π = 162 Cd
éclairement au centre du bureau (à la verticale de la lampe) :
E0 = I0 / h² = 162 / 0,5² = 648 lx

Une lampe située à 90 cm à la verticale d'un plan de travail circulaire de surface 1,6 m2 produit sur celui-ci un éclairement de 100 lux. Quel flux lumineux total émet cette lampe. On remplace le plan de travail par un autre surface plus petite (1 m2) centré de la même façon. L'éclairement est il le même que le précédent ? Justifier
I = E h² = 100 x 0,9² = 81 Cd
φ = π I = π x 81 = 254 lm
si la surface de la table change, mais pas la distance à la verticale de la lampe,	l'éclairement au centre de la table ne change pas, mais l'éclairement au bord de la table	augmente

La lampe est placée à l'intérieur d'une sphère de 30 cm de diamètre, absorbant 20% du flux émis. Calculer la luminance de la sphère
surface de la sphère : S = 4 π R² = 4 π x 0,15² = 0,28 m²
M = φ x 0,2 / S
L = M / π = φ x 0,2 / (π S) = 2400 x 0,2 / (π x 0,28) = 545 lm/m²

Exercice n°3

On propose de comparer le prix de revient total d'une installation utilisant des lampes à incandescence avec celui d'une installation donnant le même éclairement avec des lampes fluorescentes compactes

Données caractéristiques des lampes :

lampe	puissance	efficacité lumineuse	durée de vie moyenne	prix d'achat TTC
incandescente	60 W	10 lm/W	1000 h	1 €
fluorescente	10 W	60 lm/W	8000 h	15 €

On considère que le prix d'un kWh est de 0,1 €

Calculer le coût total C1 de 8000 heures d'éclairage avec des lampes incandescentes
C1 = 8 x 1 + 8000 x 60 x 0,0001 = 56 €

Calculer le coût total C2 de 8000 heures d'éclairage avec des lampes fluorescentes
C2 = 15 + 8000 x 10 x 0,0001 = 23 €

Comparer C1 et C2 . Conclure
C1 est voisin de 2,5 fois C2

Citer un avantage et un inconvénient pour chaque type de lampe

lampes incandescentes
avantages : coût peu élevé, bon rendu des couleurs
inconvénients : durée de vie courte, rendement lumineux faible, dégagement de chaleur

lampes fluorescentes
avantages : durée de vie élevée, rendement lumineux élevé, pas de dégagement de chaleur
inconvénients : fonctionne mal à froid, coût d'achat élevé, moins bon rendu des couleurs

On considère chaque lampe comme une source ponctuelle émettant dans toutes les directions avec la même intensité lumineuse

Calculer l'éclairement E0 au centre O d'une table horizontale située 1,2 m au dessous de la lampe
E0 = I / h² et φ = 4 π I	avec φ = 60 x 10 = 600 lm
E0 = φ / (4 π h²) = 600 / (4 π x 1,2²) = 33 lx

Calculer l'éclairement E d'un point A de la table situé à 1 m du centre
E = E0 cos4 α avec tg α = 1 / 1,2	-> cos α = 0,768
E = 33 x 0,7684 = 31 lx