Corrigé de l’essai n°31 Logiciel ETS – EIB

Préparation

1/ Quels sont les éléments qui permettent l’interfaçage entre un bus EIB et le logiciel ETS (port RS 232) ?

- BCU			Hager TA004

- Interface RS 232	Hager TH002

- Cordon PC		Hager	TG011

2/ Une adresse physique s’exprime souvent en décimal, sous la forme zz.ll.ppp (zone, ligne, participant). Exprimer l’adresse hexadécimale 13 10 sous cette forme.

- Zone	1H = 1D

- Ligne	3H = 3D

- Participant 10H = 16D

L’adresse est donc : 01.03.016 (ou 1.3.16)

3/ L’adresse du destinataire est souvent une adresse de groupe sur 3 niveaux, de la forme pp/m/sss (principal, médian, secondaire). Exprimer l’adresse hexadécimale 64 08 sous cette forme.

64 08 -> 0110 0100 0000 1000

- Groupe principal : 		0110 0100 0000 1000 -> 12

- Groupe médian : 		0110 0100 0000 1000 -> 4

- Groupe secondaire : 	0110 0100 0000 1000 -> 008

L’adresse est donc : 12/4/008

4/ L’adresse de l’expéditeur (TS 304) est 01.03.016. L’adresse du destinataire (TS 204C) est 12/4/008. Le sixième octet du télégramme est E1H. Le champ de données est 0081H. Donner le télégramme complet, tel qu’il sera visualisé avec le logiciel ETS, dans le cas d’une réception correcte.

- Caractère de contrôle : BC

- Adresse physique de l’expéditeur : 1310 (voir 2/)

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 6408 (voir 3/)

- 6ème octet : E1

- Champ de données : 0081

- Octet de sécurité :

- Caractère d’acquittement : CC

Calcul de l’octet de sécurité : 0100 1100 soit 4C

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nombre de 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| octet de sécurité | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Télégramme :		BC 13 10 64 08 E1 00 81 4C	CC

Notations utilisées:

XD : notation décimale

YH : notation hexadécimale

Expérimentation

5/ Rechercher, en explicitant le mode opératoire utilisé, l’adresse physique des modules TS 204C et TS 304.

Bouton Installation/Test 	 Menu -> Test -> Adresse Physique		Dans l'onglet Vérifier adresse physique, cocher la case Lire en appuyant sur le bouton-poussoir. Appuyer sur le bouton-poussoir Test du module  -> la led s'allume        Appuyer sur le bouton Lecture

|  | TS 304 : adresse 1.2.10 soit 120AH |
| --- | --- |
|  | TS 204C : adresse 1.2.20 Soit 1214H |

6/ En utilisant la fonction « Ecrire valeur » allumer la lampe L1 (adresse de groupe 6.3.0).

Bouton Installation/Test	Menu -> Test -> Groupes    Dans l'onglet Ecrire valeur, donner l'adresse de groupe correspondant à la lampe L1 : 6.3.0

Une Valeur = 1 allume L1 et une Valeur = 0 éteint L1

7/ Enregistrer le télégramme et son accusé de réception pour l’allumage puis l’extinction de la lampe L1. Justifier.

- Caractère de contrôle : BC émission normale, priorité basse

- Adresse physique de l’expéditeur : 120A soit 1.2.10

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 3300 soit 6/3/0

- 6ème octet : E1 (adresse du destinataire=adresse de groupe, donnée : 2 octets)

- Champ de données : 0081 (allumage) ou 0080 (extinction)

- Octet de sécurité : 08 ou 09

- Caractère d’acquittement : CC

Vérification de l’octet de sécurité :

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| octet de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -> 08 |

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| nombre de 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |
| octet de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -> 09 |

8/ Modification du projet
- une action sur P3 allume L3 et L4

- une action sur P4 éteint L3 et L4

- le fonctionnement reste identique pour P1-L1 et P2-L2

Faire les modifications demandées, procéder à la vérification du projet, télécharger le nouveau projet et effectuer les essais.

On affecte aux entrées 3 et 4 et aux sorties 3 et 4 la même adresse de groupe, soit 6/3/2

On supprime l’adresse de groupe devenue inutile 6/3/3

On modifie les paramètres des entrées 3 (ON) et 4 (OFF)

On vérifie le projet

On télécharge le projet

On active les poussoirs de test lorsque le logiciel le demande

On procède aux essais et on vérifie le respect du cahier des charges