Corrigé de l’essai n°32 Passerelle Internet – EIB

Préparation

1/ A quel sous réseau (Subnet ID) appartient l’adresse 172.28.56.213 (masque de sous réseau : 255.255.248.0) ?

| 172.28.56.213 | 1010 | 1100 | 0001 | 1100 | 0011 | 1000 | 1101 | 0101 | Adresse IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.255.248.0 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1000 | 0000 | 0000 | Masque de sous réseau |
| 172.28.56.0 | 1010 | 1100 | 0001 | 1100 | 0011 | 1000 | 0000 | 0000 | Subnet ID |

2/ Quelle est la partie de l’adresse qui concerne l’hôte (Host ID) ?

| 172.28.56.213 | 1010 | 1100 | 0001 | 1100 | 0011 | 1000 | 1101 | 0101 | Adresse IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.255.248.0 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1000 | 0000 | 0000 | Masque de sous réseau |
| 0.0.7.255 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0111 | 1111 | 1111 | Complément du masque |
| 0.0.0.213 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1101 | 0101 | Host ID |

Vérification :

Host ID + Subnet ID = 172.28.56.0 + 0.0.0.213 = 172.28.56.213 = Adresse IP

3/ Quelle est la plus petite adresse possible dans ce sous réseau ?

Subnet ID + 1 = 172.28.56.1

4/ Quelle est la plus grande adresse possible dans ce sous réseau ?

Subnet ID + Complément du masque -1 = 172.28.63.254

| 172.28.56.0 | 1010 | 1100 | 0001 | 1100 | 0011 | 1000 | 0000 | 0000 | Subnet ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.255.248.0 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1000 | 0000 | 0000 | Masque de sous réseau |
| 0.0.7.255 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0111 | 1111 | 1111 | Complément du masque |
|  | 1010 | 1100 | 0001 | 1100 | 0011 | 1111 | 1111 | 1111 |  |
| 172.28.63.254 | 1010 | 1100 | 0001 | 1100 | 0011 | 1111 | 1111 | 1110 | -1 |

Expérimentation

5/ Déterminer les adresses de groupe sur 3 niveaux.

|  |  | La première adresse de groupe est : 33 00 en hexadécimal Ce qui donne en binaire : 0011 0011 0000 0000 soit l’adresse de groupe 6/3/0 donc 33 00 : 6/3/0 33 01 : 6/3/1 33 02 : 6/3/2 33 03 : 6/3/3 |
| --- | --- | --- |

6/ Configurer la passerelle (adresses de groupe des objets EIB).

7/ Créer la macro et expérimenter.

A-03	V : Variable 1

A-04	Front montant

B-05, B-08, B-11 et B-14	C : constante de valeur 0

B-06 : objet 1

B-08 : objet 2

B-12 : objet 3

B-15 : objet 4

8/ Analyser les télégrammes issus d’une capture, lors d’une action sur le poussoir Variable 1.

Les télégrammes 1 et 2 contiennent en réalité chacun 2 télégrammes (séparés par le trait rouge)

1°)

B8 12 FF 33 00 E1 00 80 F8		CC

- Caractère de contrôle : B8 émission normale, priorité alarme

- Adresse physique de l’expéditeur : 12FF (passerelle)

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 3300 soit 6/3/0

- 6ème octet : E1 (adresse du destinataire=adresse de groupe, donnée : 2 octets)

- Champ de données : 0080 (extinction)

- Octet de sécurité : F8

- Caractère d’acquittement : CC

| B8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| nombre de 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| octet de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -> F8 |

2°)	B8 12 FF 33 01 E1 00 80 F9		CC

- Caractère de contrôle : B8 émission normale, priorité alarme

- Adresse physique de l’expéditeur : 12FF (passerelle)

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 3301 soit 6/3/1

- 6ème octet : E1 (adresse du destinataire=adresse de groupe, donnée : 2 octets)

- Champ de données : 0080 (extinction)

- Octet de sécurité : F9

- Caractère d’acquittement : CC

| B8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| nombre de 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |  |
| octet de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -> F9 |

3°)	B8 12 FF 33 02 E1 00 80 FA	CC

- Caractère de contrôle : B8 émission normale, priorité alarme

- Adresse physique de l’expéditeur : 12FF (passerelle)

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 3302 soit 6/3/2

- 6ème octet : E1 (adresse du destinataire=adresse de groupe, donnée : 2 octets)

- Champ de données : 0080 (extinction)

- Octet de sécurité : FA

- Caractère d’acquittement : CC

| B8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| nombre de 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |  |
| octet de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -> FA |

4°)	B8 12 FF 33 03 E1 00 80 FB	CC

- Caractère de contrôle : B8 émission normale, priorité alarme

- Adresse physique de l’expéditeur : 12FF (passerelle)

- Adresse de groupe (bit fort du 6ème octet = 1) du destinataire : 3303 soit 6/3/3

- 6ème octet : E1 (adresse du destinataire=adresse de groupe, donnée : 2 octets)

- Champ de données : 0080 (extinction)

- Octet de sécurité : FB

- Caractère d’acquittement : CC

| B8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| nombre de 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |  |
| octet de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -> FB |