BTS ELECTROTECHNIQUE   Lycée Antonin Artaud

ESSAIS  DE  SYSTEMES		Fiche n°31

Systèmes communicants : Logiciel ETS - EIB

ON  DONNE :

- une platine d’essais câblée

- un micro-ordinateur équipé du logiciel ETS 2 version démo

- un site de ressources : http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib.htm

ON  DEMANDE :

Préparation:

Etude du cours et de la documentation technique (site ressources).

1/ Quels sont les éléments qui permettent l’interfaçage entre un bus EIB et le logiciel ETS (port RS 232) ?

2/ Une adresse physique s’exprime souvent en décimal, sous la forme zz.ll.ppp (zone, ligne, participant). Exprimer l’adresse hexadécimale 13 10 sous cette forme.

3/ L’adresse du destinataire est souvent une adresse de groupe sur 3 niveaux, de la forme pp/m/sss (principal, médian, secondaire). Exprimer l’adresse hexadécimale 64 08 sous cette forme.

4/ L’adresse de l’expéditeur (TS 304) est 01.03.016. L’adresse du destinataire (TS 204C) est 12/4/008. Le sixième octet du télégramme est E1H. Le champ de données est 0081H. Donner le télégramme complet, tel qu’il sera visualisé avec le logiciel ETS, dans le cas d’une réception correcte.

Expérimentation:

5/ Rechercher, en explicitant le mode opératoire utilisé, l’adresse physique des modules TS 204C et TS 304.

6/ En utilisant la fonction « Ecrire valeur » allumer, puis éteindre la lampe L1 (adresse de groupe 6.3.0).

7/ Enregistrer le télégramme et son accusé de réception pour l’allumage puis l’extinction de la lampe L1. Justifier.

8/ Modification du projet 
- une action sur P3 allume L3 et L4

- une action sur P4 éteint L3 et L4

- le fonctionnement reste identique pour P1-L1 et P2-L2

Faire les modifications demandées, procéder à la vérification du projet, télécharger le nouveau projet et effectuer les essais.

Durée : 4 heures