Exemple de télégramme pour un EIS1(*)

(*)   EIS = Standard d'Interopérabilité EIB (= EIB Interworking Standard)
Compatibilité
Afin d'assurer la compatibilité entre les appareils de même type, provenant de différents fabricants (variateurs de lumière, horloges par exemple), des normes d'interopérabilité, dites "de type EIS" ont été mises au point.
Format et constitution
Le codage des données contient format et constitution des objets de communication, ainsi que les fonctions propres aux capteurs et actionneurs. Une norme EIS peut également comprendre plusieurs sous-fonctions avec différents objets de communication.
Désignation
La désignation d'une norme de type d'EIS vise une certaine adéquation à la fonction pour laquelle a été conçue la norme. Ce qui ne veut pas dire que l'application de ce type de norme EIS soit restreint à ce domaine. A preuve d'exemple : la norme EIS, de type 2 ("Variation d'intensité lumineuse") qui peut être appliquée à la régulation d'un chauffage. Les valeurs transférées ne seront alors pas interprétées comme "Plus lumineux / Plus sombre", mais comme "Plus chaud / Plus froid".

Commande d’extinction d’une lampe

BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 ,15.12.2004 - 10:39:14 (0) +015956 µs

CC ,15.12.2004 - 10:39:14 (1) +013526 µs

Retour d’état de la lampe

BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB ,15.12.2004 - 10:39:14 (2) +019584 µs

CC ,15.12.2004 - 10:39:14 (3) +013532 µs

Codes obtenus avec le logiciel ETS (commande de menu : installation/test – test – télégramme - enregistrer dans un  fichier)

- Rappel : structure d’un télégramme

Un télégramme est découpé en différents champs du type :

CR : compteur de routage (sert à éviter que le message ne tourne en boucle)

Lg : longueur de la chaîne de données

- Caractère de contrôle

| 1 | 0 | R | 1 | P | P | 0 | 0 | Priorité de transmission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Priorité système |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Priorité alarme |
|  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Priorité haute |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Priorité basse |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  | Répétition |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Emission normale |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Correspond à BC (émission normale, priorité basse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Adresse de l’expéditeur

C’est toujours une adresse physique

| Adresse sur 2 octets | Zone | Ligne | Participant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | 0B | 01 | 00 | 011 | 01.00.011 |
| 1 0 | 03 | 01 | 00 | 003 | 01.00.003 |

- Adresse du destinataire

L’octet E1 (6ème octet) correspond à :

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le bit fort est à 1 : l’adresse du destinataire est donc une adresse de groupe

Sur 2 niveaux :

| adresse hexadécimale |  | groupe principal | groupe secondaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Quartet 1 | Quartet 2 | Quartet 3 | Quartet 4 |

30 01 ( (4 + 2).(1) ( 06.0001 ou 6.1

30 CA ( (4 + 2).(2+8+64+128) ( 06.0202 ou 6.202

Sur 3 niveaux :

| adresse hexadécimale |  | groupe principal | groupe médian | groupe secondaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Quartet 1 | Quartet 2 | Quartet 3 | Quartet 4 |

30 01 ( (4 + 2).(0).(1) ( 06.0.001 ou 6.0.1

30 CA ( (4 + 2).(0).(2+8+64+128) ( 06.0.202 ou 6.0.202

| E1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6ème octet

- Données

La donnée est 00 80

| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| --- | --- |

- Vérification des octets de sécurité

Chaque bit du champ sécurité est généré en parité impaire

La parité se calcule par comptage du nombre de « 1 » (N)

P = 0 si ce nombre est impair

P = 1 si ce nombre est pair

Dans ces conditions N + P est impair

| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de « 1 » | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 08 ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de « 1 » | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| CB ( | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

- Acquittement

La réponse est CC en hexadécimal, c'est-à-dire 1100 1100 en binaire, ce qui correspond d’après le tableau suivant, à une réception correcte

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAK (réception incorrecte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSY (occupé) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACK (réception correcte) |

# Text boxes

16+1

16

Contrôle

8 bits

Compteur de routage = 6

Longueur = 1 (2 octets)

1 : adresse de groupe

Éteindre la lampe

Écrire

CR

3

Sécurité

Données

Lg

Adresse
Destinataire

Adresse
Expéditeur

8 bits

Jusqu'à 16x8

4