Sécurité électrique - Habilitation

Le courant électrique est dangereux à partir de 10 mA. Ceci vient du fait que la fréquence utilisée (50Hz) provoque des excitations musculaires violentes pouvant entraîner la tétanisation.

L'habilitation est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.
Le titre d'habilitation comporte une codification symbolique formée de lettres et de chiffres.
La première lettre indique le domaine de tension: B (BT et TBT), H (HT).
Le chiffre indique la qualité de la personne : 0 (non électricien), 1 (exécutant électricien), 2 (chargé de travaux électriques).
La deuxième lettre précise la nature des opérations pouvant être réalisées: V (travail au voisinage), N (nettoyage sous tension), T (travail sous tension), C (chargé de consignation), R (chargé d'interventions en BT).

Exemples:
B1V : exécutant électricien avec travail au voisinage en BT
BC : chargé de consignation en BT

Toutes les habilitations doivent être précédées d'une formation aux risques électriques. L'habilitation doit être révisée en cas de changement de fonction, d'entreprise ou de restriction médicale.

Habilitations du domaine BT:

B0 - B0V (Exécutant non électricien):
Une personne habilitée B0 peut accéder (en étant désignée et non de sa propre initiative), sans surveillance, aux locaux d'accès réservés aux électriciens et effectuer et diriger des travaux d'ordre non électrique. Elle peut effectuer des manœuvres permises. Elle peut remplacer un fusible, à condition qu'il n'y ait pas de risque de contact direct ou de projections de particules. Une personne habilitée B0V peut effectuer les mêmes tâches au voisinage de pièces nues sous tension.

B1 - B1V (Exécutant électricien):
Une personne habilitée B1 est un exécutant électricien qui agit toujours sur instructions verbales ou écrites et veille à sa propre sécurité. Elle peut effectuer des travaux et des manœuvres hors voisinage de pièce nues sous tension. Elle peut effectuer des manœuvres de consignations commandées par un chargé de consignation. Elle peut effectuer, sur instruction, des mesures d'intensité à la pince ampère métrique. Cette habilitation entraîne celle d'indice 0. Une personne habilitée B1V peut effectuer les mêmes tâches au voisinage de pièces nues sous tension.

B2 - B2V (Chargé de travaux):
Une personne habilitée B2 assure la direction effective des travaux et prends les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Elle doit veiller à l'application de ces mesures. Elle peut recevoir une attestation de consignation et la signer. Cette habilitation entraîne celles d'indice 0 et d'indice 1. Une personne habilitée B2V peut effectuer les mêmes tâches au voisinage de pièces nues sous tension.

BC (Chargé de consignation):
Une personne habilitée BC effectue ou fait effectuer la consignation électrique et prend les mesures de sécurité correspondante. Elle doit avoir l'accord du chargé d'exploitation ou du chef d'établissement. Elle exécute soit les quatre étapes de la consignation, soit seulement les deux premières. Cette seule habilitation ne permet pas d'exercer les fonctions de surveillant de sécurité électrique.

BR (Chargé d'intervention):
Une personne habilitée BR assure des interventions (dépannage, connexion avec présence de tension, essais et mesurages). Elle peut travailler seule ou avoir des électriciens sous ses ordres. Elle peut consigner une partie d'installation pour son propre compte ou pour un tiers sous ses ordres. Elle peut recevoir une attestation de consignation et la signer. Cette habilitation entraîne celle d'indice 0 et d'indice 1.

Un surveillant de sécurité électrique doit avoir une connaissance approfondie en matière de sécurité électrique. Il possède une habilitation d'indice 0, 1 ou 2 ou une habilitation BR.

La personne habilitée est responsable du port de ses équipements de protection individuelle (EPI).

L'habilitation de type T (travail sous tension) doit être révisée chaque année par l'employeur à l'issue d'une visite médicale.

Titre d'habilitation:

Un titre d’habilitation doit comporter :

- les renseignements d’identité de l’employeur et sa signature,

- les renseignements d’identité du titulaire et sa signature,

- l’indication de la date de délivrance de l’habilitation,

- la durée de validité de l’habilitation.

La consignation électrique:

Pour effectuer des travaux ou des interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation, il faut procéder à la consignation c'est à dire effectuer les quatre opérations suivantes:

1. séparation de l'ouvrage des sources de tension (ouverture d'un interrupteur, d'un disjoncteur, d'un sectionneur…). La séparation doit porter sur tous les conducteurs actifs. Attention: Un sectionneur ne doit jamais être manœuvré en charge (faible pouvoir de coupure).

2. condamnation des organes de séparation en position d'ouverture (pancarte d'interdiction de manœuvre, cadenas…)

3. identification de l'ouvrage mis hors tension. Cette opération a pour but d'être certain que la zone de travail est bien située sur l'ouvrage mis hors tension (étude des schémas, des plans…)

4. vérification de l'absence de tension puis mise à la terre et en court-circuit

Les deux premières opérations (séparation, condamnation) sont toujours réalisées par le chargé de consignation BC ou HC. Les deux opérations suivantes (identification, VAT+MALT+CCT) peuvent être réalisées par le chargé de travaux B2 ou H2: c'est la consignation en deux étapes. Le chargé de travaux doit lire attentivement l'attestation, la dater, la signer, la compléter et en remettre un double au chargé de consignation.

| Consignation pour travaux |  | Consignation en deux étapes |
| --- | --- | --- |

La consignation donne lieu à un échange de document du type:

Condamnation:

La condamnation par immobilisation de l'organe de séparation est obligatoire en BTB et HT.

Dans les autres cas, la condamnation peut être réalisée par une signalisation (pancarte).

La suppression d'une condamnation est faite par la personne qui a procédé à la condamnation ou par un remplaçant désigné.

VAT:

Le bon fonctionnement d'un vérificateur d'absence de tension (VAT) doit être contrôlé avant et après son utilisation.

La vérification d'absence de tension sur tous les conducteurs actifs (neutre compris) est obligatoire avant toute opération sur une installation qui a été mise hors tension. En effet, un disjoncteur (ou un interrupteur) peut avoir été soumis à des arcs électriques importants lors d'ouvertures précédentes: les pôles peuvent rester soudés ou avoir une mauvaise résistance d'isolement à cause de la métallisation des chambres de coupure.

MALT et CCT:

Cette opération permet de se prémunir contre les risques dus aux tensions induites, aux condensateurs chargés, aux ré alimentations éventuelles.

La mise à la terre (MALT) et en court-circuit (CCT) est facultative sur les installations en BTA.

Elle est obligatoire sur un long câble BTA, en BTB et en HT.

Le raccordement se fait aux points de séparation de l'ouvrage concerné et au plus près de la zone de travail. Le raccordement se fait d'abord sur le circuit de terre, puis sur tous les conducteurs actifs (neutre compris), au plus près de la zone de travail.

SEUILS DE COURANT DANGEREUX :

Des études menées dans le monde entier sur des animaux et dont les résultats ont été extrapolés à l'homme, ont permis pour des courants alternatifs (15 Hz à 100 Hz) de fixer des valeurs d'intensité points de repères ou seuils. Ces résultats d'expérience ont permis à la commission électrotechnique internationale (C.E.I.) d'établir les courbes précisant, en fonction du temps, les zones correspondant aux différents effets physiopathologiques résultant du passage du courant et, en particulier, indiquant les seuils de courant dangereux.

| INTENSITÉ DU COURANT | EFFETS SUR LE CORPS HUMAIN |
| --- | --- |
| 1 mA | Perception cutanée |
| 5 mA | Secousse électrique |
| 10 mA | Contracture entraînant une incapacité de lâcher prise |
| 30 mA pendant 3 min | tétanisation des muscles |
| 40 mA pendant 5 s ou 80 mA pendant 1 s | Fibrillation ventriculaire |
| 2000 mA | Inhibition des centres nerveux |

Notes:
- la tétanisation est une paralysie des muscles. Le sujet peut succomber par asphyxie du fait du blocage de sa cage thoracique.
- la fibrillation ventriculaire est la contraction anarchique du muscle cardiaque. Elle ne cède jamais spontanément, mais seulement grâce à des contre-chocs électriques appliqués par un défibrillateur. Le risque de fibrillation maximal se situe entre 80 mA et 3 A. Ceci explique qu'une intensité de 300 mA entraîne la mort, alors que la survie est possible pour 10 A !

La résistance du corps humain varie en fonction de l'état de la peau (sèche, humide, mouillée) et de la tension de contact. La résistance du milieu interne est relativement fixe (autour de 700 ohms).

Contact direct (contact avec un conducteur actif):

Contact indirect (contact avec une masse à un potentiel):

En cas d'accident d'origine électrique, il faut commencer par couper le courant, puis secourir la victime et alerter les secours (SAMU n°15, POMPIERS n°18).

En cas de court-circuit, il y a risque de brûlures, de projections de particules, d'inhalation de gaz nocifs.

Domaines de tension:

| Domaines de tension | Valeur de la tension Un en volts |
| --- | --- |
|  | en courant alternatif | en courant continu |
| Très basse tension TBT | Un  50v | Un  120v |
| Basse tension | BTA | 50v < Un  500v | 120v < Un  750v |
|  | BTB | 500v < Un  1 000v | 750v < Un  1 500v |
| Haute tension | HTA | 1 000v < Un  50 000v | 1 500v < Un  75 000v |
|  | HTB | Un > 50 000v | Un > 75 000v |

Le courant électrique alternatif est dangereux à partir d'une tension de:
- 50 V en milieu sec,
- 25 V sur un chantier extérieur ou dans une enceinte conductrice exiguë,
- 12 V en milieu immergé.

Sur un chantier, les outils électriques alimentés en 230 V doivent être branchés en aval d'un dispositif différentiel de sensibilité 30 mA.

En cas d'orage, il faut arrêter les travaux sur un ouvrage alimenté par un réseau aérien ou raccordé à celui-ci.

TBT:

La Très Basse Tension se divise en 3 catégories:

- la TBTS (très basse tension de sécurité) qui correspond à une isolation double avec parties actives isolées de la terre. Les circuits TBTS doivent emprunter des canalisations distinctes. L'emploi de la TBTS  est obligatoire dans une enceinte conductrice exiguë.

- la TBTP (très basse tension de protection) qui correspond à une isolation renforcée avec des parties actives reliées à la terre. L'isolation renforcée est une isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation.

- la TBTF (très basse tension fonctionnelle) qui ne correspond à aucun des cas précédents.

Classes d’isolation électrique:

Zones d'environnement:

|  | Dans un local d'accès réservé aux électriciens, on distingue 4 zones: |  |
| --- | --- | --- |

- zone 1: c'est la zone qui s'étend au delà de la limite de voisinage

- zone 2: c'est la zone de voisinage du domaine HT

- zone 3: c'est la zone comprise entre les pièces nues sous tension et la distance minimale d'approche (DMA) du domaine HT. La DMA est la distance à partir de laquelle il y a risque d'amorçage.

- zone 4: c'est la zone de voisinage ou de travail sous tension du domaine BT (distance inférieure à 30 cm à partir de pièces nues sous tension). Tout matériel correspondant au degré de protection IP2X ne doit pas être considéré comme pièce nue sous tension.

Un matériel classé IP 2X est protégé contre l'introduction d'objets d'un diamètre supérieur à 12,5mm.

La DMA peut être déterminée en HTB par la relation suivante:
DMA(m) = 0,005 U(kV) + 0,5
par exemple, pour 150 kV, on obtient 0,005 x 150 = 0,75 m, ce qui donne, arrondi au dm le plus proche 0,8 m, auquel on rajoute 0,5 m, d'où DMA = 1,3 m.

La réglementation n'exige pas la fermeture à clef des locaux BT.

Pour des lignes aériennes en conducteurs nus, les distances de voisinage sont de 3 m en dessous de 50 kV et 5 m au dessus de 50 kV.

Pour les lignes aériennes isolées, la distance de voisinage est de 30 cm si les travaux sont exécutés avec moyens mécaniques.

Pour les canalisations enterrées, la distance de voisinage est de 1,5 m. Une canalisation électrique souterraine se reconnaît par le grillage rouge placé au dessus d'elle (au minimum à 10 cm) et aux indications données par l'exploitant.

Couleurs des grillages de signalisation et des conduits de protection:

| Électricité | ROUGE |
| --- | --- |
| Eau | BLEU |
| Télécommunications | VERT |
| Gaz | JAUNE |

Les équipements de protection individuelle (EPI):

Ils sont obligatoires pour les travaux au voisinage et les travaux sous tension.

|  | Utiliser des gants isolants et un casque isolant |  |
| --- | --- | --- |

| Les lunettes anti - UV sont interdites |  |
| --- | --- |

| Pour la protection de l'œil, utiliser des écrans faciaux anti - UV |  |
| --- | --- |

| Porter des vêtements de protection, des chaussures isolantes et ne pas porter d'objets personnels métalliques (bracelet, chaîne...). |  |
| --- | --- |

Signaler un mauvais état éventuel des EPI au Chargé de Travaux.

Les équipements individuels de sécurité (EIS):

|  | Utiliser un tapis isolant et des outils isolants |  |
| --- | --- | --- |

|  | Utiliser cadenas et étiquettes de consignation |  |
| --- | --- | --- |

|  | Utiliser VAT et dispositifs de MALT et CCT |  |
| --- | --- | --- |

Les équipements collectifs de sécurité (ECS):

| Utiliser les écrans de protection (nappe isolante, tôle épaisse mise à la terre...) |  |
| --- | --- |

| Délimiter l'emplacement de travail par un balisage et une pancarte d'avertissement de travaux (responsabilité du BR ou du B2). Ce balisage est obligatoire dans le cas où l'intervenant ne sert pas lui-même d'écran de protection. |  |
| --- | --- |

| Utiliser des baladeuses conformes à la réglementation |  |
| --- | --- |

Travaux et interventions:

| Travaux | Interventions |
| --- | --- |
| Les travaux ont pour but: de réaliser, de modifier, d'entretenir, de réparer un ouvrage électrique. Ils font l'objet d'une étude préalable générale, ou au coup par coup, définissant la succession des opérations et les consignes de sécurité. Pour participer à un travail, il faut être habilité et désigné. | Les interventions sont des opérations de courte durée et n'intéressant qu'une faible étendue d'un ouvrage. Elles font l'objet d'une analyse sur place. Elles sont limitées aux domaines TBT et BT. Une intervention de dépannage a pour but de remédier rapidement à un défaut susceptible de nuire à la sécurité des personnes, à la conservation des biens, au bon fonctionnement d'un équipement. |

Une intervention de dépannage (BR) comprend 3 étapes:

ÉTAPE 1: recherche et localisation des défauts, habituellement en présence de tension.

ÉTAPE 2 : élimination du défaut, suivant les modalités des travaux hors tension.

ÉTAPE 3 : réglage et vérification du fonctionnement habituellement en présence de tension.

Le BR remet l'équipement à la disposition de l'exploitant et l'avise du dépannage définitif ou provisoire, avec ou sans limitation d'emploi.

UTE C 18 510:

Le document qui contient les instructions relatives à la sécurité est le recueil des prescriptions UTE C 18 510.

Règles d'intervention:

Rappel: les interventions sont limitées aux domaines TBT et BT et sont faites par une personne habilitée BR.

Il est interdit d'isoler la masse d'un oscilloscope de classe 1 de la terre générale, en déconnectant sa prise de terre, ou en utilisant un transformateur de séparation.

|  | Utiliser des sondes isolées de courant ou de tension |  |
| --- | --- | --- |

Avant d'ouvrir le secondaire d'un transformateur de courant en service, il faut soit consigner le circuit sur lequel il est monté, soit mettre en court-circuit son secondaire.

Avant d'ouvrir un circuit principal de mise à la terre des masses, il faut le shunter provisoirement et soigneusement pendant toute la durée des opérations.


La mise en place ou le retrait de pont électrique entre deux bornes de même polarité ne peut se faire que pour des courants présumés inférieurs à 50 A. Cette opération (autorisée en TBT et BTA uniquement) s'effectue à l'aide d'un cordon avec fusible intégré, de pouvoir de coupure minimal 50 kA.

| Avant d'intervenir sur un circuit (connexions et déconnexions en TBT et BTA ), en présence de tension, il faut s'assurer de la présence d'une protection contre les surintensités en amont et vérifier la section des conducteurs (maximum de 6mm² pour les circuits de puissance, 10mm² pour les circuits de contrôle et de mesurage), afin de limiter les conséquences d'un court-circuit. |  |
| --- | --- |

De nombreux variateurs de vitesse électroniques possèdent une tension résiduelle, même lorsqu'ils sont hors tension (condensateurs chargés). Il faut attendre quelques minutes après coupure du courant pour pouvoir intervenir en sécurité (consulter la notice technique de l'appareil). Les onduleurs autonomes des équipements informatiques présentent des risques du même type, du fait de la présence d'une batterie d'accumulateurs interne.

# Text boxes

| Classes | Caractéristiques | Symboles |
| --- | --- | --- |
| 0 | Isolation fonctionnelle sans mise à la terre |  |
| I | Isolation fonctionnelle avec mise à la terre |  |
| II | Double isolation |  |
| III | TBT |  |