BIA 2014

Aérodynamique et mécanique du vol

1 -  Le déplacement latéral du manche d'un avion a des effets sur :

a- l'axe de roulis .	b- l'axe de lacet.	c- l'axe de tangage.	d- l'axe de l'aile.

2 -  L'étude des réactions de l'air en mouvement par rapport à un corps s'appelle :

a- la pression dynamique.		b- la viscosité de l'air.

c- l'aérodynamique .			d- l'écoulement laminaire.

3 -  Dans une veine d'air en mouvement, la pression totale est égale à :

a- la pression dynamique moins la pression statique.

b- la somme des pressions dynamique et statique .

c- la somme des pressions statique et atmosphérique.

d- la différence entre la pression atmosphérique et la pression dynamique.

4 -  La densité de l'air intervient dans la portance. Celle-ci est plus importante :

a- au sol quand il fait chaud.		b- en altitude.

c- au sol quand il fait froid .		d- en altitude quand il fait chaud.

5 -  Sur la demi-aile associée à l'aileron baissé, la portance :

a- diminue, la traînée diminue.	b- ne varie pas, la traînée augmente.

c- augmente, la traînée augmente .	d- augmente, la traînée ne varie pas.

6 -  L'assiette d'un appareil :

a- est toujours égale à l'incidence.			b- n'est pas en relation directe avec l'incidence .

c- est toujours inférieure à l'angle d'incidence.	d- est toujours supérieure à l'angle d'incidence.

7 -  La finesse d'un planeur peut s'exprimer par tous les rapports suivants, sauf un ; lequel :

a- portance / traînée.

b- vitesse horizontale / vitesse verticale.

c- distance horizontale parcourue / perte de hauteur (en air calme)

d- envergure / corde de l'aile .

8 -  Les turbulences de sillage d'un avion sont fonction de :

a- la différence de pression entre l'intrados et l'extrados.	b- l'incidence.

c- l'allongement.						d- toutes les propositions sont exactes .

9 -  En vol en palier stabilisé :

a- la portance est toujours supérieure au poids, sinon l'avion tombe.

b- la traction est supérieure à la traînée en descente rectiligne à vitesse constante.

c- la portance est égale au poids .

d- toutes les réponses sont exactes.

10 -  La résistance aérodynamique d'un corps passe de 60 N à 540 N. La vitesse de ce corps a été :

a- multiplié par 9.	b- divisée par 3.	c- multipliée par 3 .		d- divisée par 6.

11 -  La tangente à la courbe appelée polaire passant par l'origine :

a- indique le point de traînée minimum.	b- indique le point de finesse maximum .

c- indique le point de portance maximum.	d- toutes les réponses sont fausses.

12 -  Les facteurs suivants, sauf un, sont favorables à la stabilité d'un avion. Lequel ?

a- flèche positive.	b- dièdre positif.	c- dièdre négatif .	d- dérive dorsale.

13 -  Le décrochage d'un profil se produit :

a- toujours à la même vitesse.

b- toujours en cas de panne moteur.

c- quand l'angle d'incidence devient très faible.

d- quand l'angle d'incidence devient très important .

14 -  Quand on avance le centre de gravité par rapport à sa position habituelle :

a- cela ne modifie pas le comportement de l'avion.

b- l'avion devient plus agréable à piloter, il « répond » plus rapidement aux commandes.

c- l'avion a tendance à prendre une assiette supérieure, à se cabrer.

d- l'avion devient moins maniable mais plus stable .

15 -  Le braquage des ailerons provoque un effet secondaire appelé :

a- roulis inverse.	b- lacet inverse .	c- roulis induit.	d- lacet induit.

16 -  Un avion léger "centré arrière" sera :

a- plus stable qu'un avion "centré avant".

b- plus maniable qu'un avion "centré avant" .

c- moins sensible à la turbulence qu'un avion "centré avant".

d- obligatoirement incontrôlable.

17 -  La distance de décollage augmente quand la pression :

a- et la température diminuent.			b- diminue et que la température augmente .

c- augmente et que la température diminue.		d- et la température augmentent.

18 -  Un facteur de charge proche de zéro :

a- ne provoque aucune sensation particulière.

b- provoque une sensation proche de l'apesanteur .

c- provoque une sensation de tassement.

d- on ne peut pas prévoir les effets provoqués.

19 -  Un planeur a une finesse de 40. En air calme, il se trouve à une hauteur de 1500 m. Approximativement, la distance maximale qu'il peut parcourir en ligne droite est :

a- 40 km.	b- 40 NM.	c- 60 NM.	d- 60 km .

20 -  Le décollage d'un avion se fait toujours face au vent pour :

a- éviter de dépasser la VNE.

b- avoir une meilleure portance et une plus faible traînée.

c- décoller sur une distance plus courte .

d- avoir un taux de montée inférieur.

Connaissance des aéronefs

1 -  Le pilote d'un avion léger peut sortir les volets :

a- lorsque la vitesse indiquée est dans l'arc blanc de l'anémomètre .

b- seulement lors de la visite pré-vol pour vérifier le braquage différentiel des volets.

c- seulement lorsque le contrôleur l'autorise à atterrir.

d- lors d'un virage pour éviter un « cabré » dangereux.

2 -  La manœuvre qui permet d'effectuer une rotation autour de l'axe de tangage est :

a- le déplacement du manche en avant ou en arrière .	b- le déplacement latéral du manche.

c- le déplacement des palonniers à gauche ou à droite.	d- aucune réponse n'est exacte.

3 -  Les volets sont sortis :

a- pour voler aux faibles vitesses.			b- pour voler aux grandes vitesses.

c- au moment de l'atterrissage et du décollage.	d- les réponses a et c sont exactes .

4 -  Un hexamoteur est un :

a- avion propulsé par un moteur à hélice et dont la sustentation est assurée par une hélice.

b- aéronef hybride dont la sustentation est assurée par 8 moteurs à hélice.

c- hélicoptère dont le rotor principal est composé de 8 pales.

d- avion propulsé par 6 moteurs .

5 -  En vol, sous facteur de charge positif, l'aile d'un avion subit :

a- une compression à l'extrados.		b- une traction à l'extrados.

c- une flexion supportée par le longeron.	d- les propositions a et c dont exactes .

6 -  Un empennage « canard » :

a- est synonyme d'un empennage en V.	b- est situé à l'avant d'un avion .

c- remplace les ailerons.			d- est celui des avions de la Patrouille de France.

7 -  Un water ballast :

a- est une poche d'eau, placée dans la cloison pare-feu des petits avions de tourisme pour limiter la 	progression d'un début d'incendie.

b- est un équipement de toilettes compact spécialement destiné à l'aviation légère.

c- est un réservoir permettant d'emporter de l'eau sur certains planeurs afin d'augmenter leur 	vitesse dans certaines phases de vol .

d- est un système de délestage des flotteurs améliorant le décollage des hydravions.

8 -  En phase d'atterrissage, le pilote sort le 1er cran de volet. Ce volet est un :

a- hypersustentateur de bord de fuite .	b- hypersustentateur de bord d'attaque.

c- hyposustentateur de bord de fuite.		d- hyposustentateur de bord d'attaque.

9 -  Un avion STOL ou ADAC est un avion :

a- qui ne décroche pas (absence de décrochage au cabré).

b- à décrochage et à rattrapage commandé.

c- à décollage et à atterrissage courts (short take-off and landing) .

d- à décrochage automatiquement contrôlé.

10 -  Pour un avion en bois et toile moderne :

a- seules les ailes sont en bois recouvert de toile.

b- les longerons d'aile sont en bois et les nervures en alliage d'aluminium.

c- toute la structure est en bois recouvert de toile .

d- le fuselage est en bois entoilé et l'aile en alliage métallique.

11 -  Lors de la visite prévol, le contrôle des purges de réservoir a pour objectif d'éliminer :

a- les bulles d'air du circuit carburant.

b- les impuretés piégées dans les filtres des pompes à carburant.

c- le risque de "vapor lock" en cas de surchauffe de la cellule.

d- d'éliminer d'éventuelles traces d'eau qui seraient piégées dans les réservoirs de carburant .

12 -  En vol, la richesse du mélange air-essence peut varier naturellement. Elle :

a- augmente avec l'altitude .				b- diminue avec l'altitude.

c- reste constante quelle que soit l'altitude.		d- varie avec la pression d'admission.

13 -  Sur une hélice à pas variable, le « plein petit pas » est utilisé pour le :

a- vol en croisière.		b- vol à haute altitude.

c- décollage .			d- vol à grande vitesse.

14 -  Un groupe turbopropulseur est conçu pour être alimenté en carburant de type :

a- kérosène .		b- super 98.		c- 100LL.		d- du propergol.

15 -  Le pulso-réacteur (ou pulsoréacteur) :

a- n'a jamais propulsé d'objets volants. C'est un système d'analyse de vibrations, sans chambre de 	combustion, uniquement destiné aux bancs d'essais des réacteurs.

b- est un moteur fusée à réaction qui ne comporte qu'une turbine mais aucun étage de compression.

c- est un moteur fusée fonctionnant avec un couple carburant / comburant solide (poudre) injectés 	de manière pulsée (alternativement l'un puis l'autre).

d- est un moteur à réaction qui ne comporte comme pièce mobile que des volets placés sur l'entrée 	d'air .

16 -  Le réchauffage carburateur doit être utilisé :

a- aux forts régimes du moteur si la température de l'air se situe entre -5°C et +5°C.

b- aux faibles régimes du moteur et forte humidité relative .

c- pendant tout le vol lorsque la température de l'air est négative.

d- aux forts régimes du moteur et faible humidité relative.

17 -  L'anémomètre d'un avion est un instrument qui donne la valeur de :

a- l'assiette de l'avion sur les trois axes.

b- la pression statique.

c- l'altitude par rapport au niveau de la mer.

d- la vitesse relative à la masse d'air dans laquelle vole l'avion .

18 -  L'horizon artificiel représenté ci-contre indique que l'avion est incliné :

a- à gauche avec une assiette à cabrer .	b- à gauche avec une assiette à piquer.

c- à droite avec une assiette à cabrer.		d- à droite avec une assiette à piquer.

19 -  Un compas placé à bord d'un avion est soumis à des influences magnétiques parasites qui provoquent :

a- la déclinaison.	b- la déviation .	c- la dérive.		d- l'inclinaison déviatrice.

20 -  Le compas magnétique et le directionnel (conservateur de cap) n'indiquent pas le même cap :

a- il faut régulièrement recaler le conservateur de cap (directionnel) .

b- il faut régulièrement recaler le compas magnétique.

c- ce sont les perturbations magnétiques produites par les appareils électriques de bord qui 	dérèglent le directionnel.

d- on ne peut pas voler dans ces conditions.

Météorologie

1 -  Les météorologistes mesurent la vitesse du vent avec :

a- une girouette.	b- un machmètre.	c- un tachymètre.	d- un anémomètre .

2 -  Dans le dossier météorologique du pilote on trouve un certain nombre de messages, parmi eux le METAR est un message :

a- de prévision du temps à un endroit donné.

b- d'observation du temps en un lieu donné .

c- de prévision du temps sous forme d'une carte.

d- d'observation du temps sous forme d'une carte.

3 -  Un vent du 180/10 vient du :

a- sud à une vitesse de 10 km/h.	b- sud à une vitesse de 10 kt .

c- nord à une vitesse de 10 kt.	d- nord à une vitesse de 10 km/h.

4 -  Les satellites géostationnaires permettant les observations météorologiques françaises sont appelés :

a- Météosat .		b- Spot.		c- Telstar.		d- Météociel.

5 -  La température au sol est de 15 °C, le gradient de température étant standard ; la température à 10 000 pieds sera de :

a- 10 °C.		b- 0 °C.		c- -5 °C .		d- -17 °C.

6 -  La pression atmosphérique standard au niveau de la mer est :

a- 1013,25 hPa .

b- recalculée périodiquement par Météo France pour chaque pays.

c- 1000 hPa par convention internationale (pour faciliter les calculs).

d- impossible à déterminer en raison du réchauffement climatique.

7 -  A 3000 mètres d'altitude la température d'ébullition de l'eau à lieu :

a- à 100 °C car c'est toujours la température d'ébullition de l'eau.

b- à moins de 100 °C car la température de l'air est plus basse.

c- à moins de 100 °C car la pression est plus faible .

d- à plus de 100 °C car la masse volumique de l'air est plus faible.

8 -  Après le coucher du soleil, dans la plupart des cas, les basses couches de l'atmosphère sont :

a- stables .	b- instables.		c- turbulentes.		d- le siège de cisaillements.

9 -  La pression atmosphérique provient :

a- du poids de la vapeur d'eau contenue dans l'air.

b- du poids de l'air situé au-dessus du lieu d'observation .

c- du vent.

d- de l'échauffement de l'air par le soleil.

10 -  Dans l'hémisphère nord, quand le pilote vole avec le vent de face, les hautes pressions sont :

a- devant lui.		b- derrière lui.		c- à sa droite.		d- à sa gauche .

11 -  Les nuages de rotors et les nuages lenticulaires semblent immobiles par rapport au sol, car :

a- ils se forment dans le creux des ondulations du courant d'air.

b- leur durée de vie étant très brève, ils ne se déplacent que sur une très courte distance.

c- ils se forment à leur partie "au vent" et se désagrègent à leur partie "sous le vent" .

d- ils sont le signe d'un air calme et laminaire.

12 -  On pourra trouver de la neige sous :

a- les cirrus.		b- les altostratus.	c- les nimbostratus .		d- les stratocumulus.

13 -  On appelle "stratus", un nuage :

a- isolé, à base horizontale, le sommet d'un blanc éclatant a souvent l'aspect d'un chou-fleur.

b- semblable à de fins cheveux blancs et dont l'altitude est très élevée.

c- uniforme, gris, dont la base souvent située prés du sol est rendue floue par la brume ou le 	brouillard .

d- noir très élevé et porteur de grêle.

14 -  L'Europe est le plus souvent soumise à :

a- une dépression dont la position moyenne est sur l'Islande et un anticyclone sur l'Espagne.

b- un anticyclone sur l'Alsace et une dépression sur la Bretagne.

c- une dépression dont la position moyenne est sur l'Islande et un anticyclone aux Açores .

d- un anticyclone sur la Côte d'Azur et une dépression sur les Pyrénées.

15 -  Une brise de vallée :

a- se renforce là où la vallée se resserre .	b- n'est jamais turbulente.

c- est plus forte sur les sommets.		d- se rencontre en plaine.

16 -  Au voisinage d'un front chaud :

a- l'air froid s'élève au-dessus de l'air chaud.

b- l'air chaud s'élève au-dessus de l'air froid .

c- l'air froid s'avance en repoussant l'air chaud devant lui.

d- l'air chaud s'affaisse sous l'air froid.

17 -  On appelle "anticyclone" une zone :

a- de basses pressions.	b- d'égales pressions.

c- de vent faible.		d- de hautes pressions .

18 -  Quand le bulletin météorologique prévoit que le point de rosée et la température ambiante seront bientôt identiques, il faut s'attendre à :

a- de la neige.		b- de la pluie.		c- du brouillard .	d- de la vapeur d'eau.

19 -  Les phénomènes météorologiques qui peuvent dégrader notablement la visibilité horizontale sont :

a- la pluie, le vent, la neige.			b- le givre, le vent, la neige.

c- la brume, le brouillard, la neige .		d- la brume, le vent, la neige.

20 -  Une rue de nuages cumuliformes :

a- permet à un planeur de parcourir de longues distances .

b- constitue la limite entre un secteur chaud et froid.

c- est aussi appelée ligne de grains.

d- est formée par l'ombre des nuages sur le sol.

Navigation - Réglementation - Sécurité

1 -  Aucun vol VFR de jour ne doit être entrepris sans une quantité de carburant nécessaire à :

a- 30 min de vol .	b- 45 min de vol.	c- 1 h de vol.		d- 1h30 de vol.

2 -  La visite pré-vol est effectuée :

a- obligatoirement par le commandant de bord avant chaque vol .

b- le matin par le mécanicien.

c- une seule fois par jour avant le premier vol.

d- uniquement après une réparation.

3 -  Lors d'un survol de l'eau, tout aéronef doit emporter pour chaque occupant un gilet de sauvetage lorsque l'aéronef :

a- est à une distance de la côte telle qu'avec un moteur en panne il ne peut rejoindre une terre se 	prêtant à un atterrissage d'urgence.

b- se trouve à plus de 50 milles marins.

c- n'est pas un hydravion.

d- les réponses a et b sont exactes .

4 -  En dehors des manœuvres de décollage et d'atterrissage, un avion doit respecter une hauteur minimale de survol :

a- de 500 ft au dessus du sol ou 1 000 ft au dessus de l'eau.

b- 500 ft au dessus du sol et une distance de 500 ft de toute personne ou obstacle artificiel .

c- de 500 ft au dessus de l'eau et 1 000 ft au dessus du sol.

d- de 1 000 ft au dessus de l'eau et du sol.

5 -  Vous êtes en vol, parallèlement à la piste, à contre QFU, votre position dans le circuit est dite en :

a- étape de base.	b- finale.	c- vent arrière .	d- vent traversier.

6 -  Un avion s'apprête à doubler un autre aéronef. Pour effectuer cette manœuvre il doit doubler :

a- par la droite .		b- par la gauche.

c- en passant par dessus.	d- en passant par dessous.

7 -  La piste en service est la 12. Les caps magnétiques successifs (vent arrière, étape de base, finale) que devra prendre le pilote pour un tour de piste à gauche sont :

a- 120 ° - 210 ° - 300 °.	b- 120 ° - 30 ° - 300 °.

c- 300 ° - 210 ° - 120 ° .	d- 300 ° - 30 ° - 120 °.

8 -  Le mille nautique vaut :

a- 1 609 m.	b- 1 km.	c- 1 852 m .	d- 1 000 m.

9 -  Sur une carte OACI au 1/500 000 (projection Lambert) les méridiens sont représentés par :

a- des courbes.		b- des cercles.

c- des droites parallèles.	d- des droites convergentes .

10 -  L'unité de mesure d'altitude du relief sur une carte aéronautique au 1/500 000 est :

a- le mètre.	b- le pied .	c- l'hectopascal.	d- le pied/minute.

11 -  Vous lisez sur votre compas 185 °. Sachant que vous avez une déviation de 4 °W et une déclinaison magnétique de 6 °E, votre cap vrai est :

a- Cv = 10 °.		b- Cv = 195 °.		c- Cv = 187 ° .		d- Cv = 191 °.

12 -  Un avion vole au cap magnétique 150 en VFR. Quels sont les niveaux de vol qu'il peut adopter :

a- FL 35, FL 40 et FL 45.		b- FL 45, FL 55 et FL 65.

c- FL 45, FL 65 et FL 85.		d- FL 55, FL 75 et FL 95 .

13 -  Vous êtes à Bordeaux et vous devez rejoindre Nantes. Vous tracez sur une carte VFR un segment qui relie ces deux villes. Vous avez tracé :

a- un cap vrai.			b- une route vraie .

c- un cap magnétique.		d- une route magnétique.

14 -  Un avion vole au cap 225 ° à la Vp de 100 kt avec un vent du 45 ° pour 20 kt. Sa vitesse sol est :

a- 80 kt.		b- 145 kt.		c- 120 kt .		d- 100 kt.

15 -  Le cheminement consiste :

a- à suivre des lignes naturelles caractéristiques du sol .

b- à suivre les indications du compas.

c- à suivre les indications de l'aiguille du récepteur VOR.

d- à demander son chemin par radio VHF.

16 -  Un V.O.R. est un équipement :

a- pneumatique.

b- électronique fonctionnant avec un radar.

c- jouant le même rôle qu'un transpondeur.

d- de radionavigation qui permet au pilote de se situer par rapport à une balise .

17 -  En vol vous affichez le code 7700 sur votre transpondeur .Vous êtes :

a- en panne radio.				b- en détresse .

c- en détournement (intervention illicite).	d- en code par défaut.

18 -  Après une plongée sous-marine avec paliers à la remontée, on peut entreprendre un vol :

a- après un délai de 48 h .		b- immédiatement.

c- après un délai de 12 h.		d- après un délai de 24 h.

19 -  Le taux maxi d'alcool autorisé pour piloter un avion est de :

a- 0 g/L .		b- 0,3 g/L.		c- 0,5 g/L.		d- 0,8 g/L.

20 -  A la radio, un avion immatriculé F-BJFU s'épelle :

a- François - Bernard - Jean - François - Ursule.

b- Fox trot - Bravo - Juliette - Fox trot – Uniforme .

c- France - Bravo - Juliette - Fox trot - Uniforme.

d- effe - bé - ji - effe - hu (en phonétique).

Histoire de l'aéronautique et de l'espace

1 -  L'aéronef qui a traversé la Manche pour la première fois était :

a- un ballon, en 1785 .		b- un dirigeable, en 1852.

c- un avion, en 1909.			d- un hydravion, en 1911.

2 -  En 2013, nous avons fêté l'anniversaire du premier vol effectué par les frères Wright, il y a :

a- 70 ans.		b- 90 ans.		c- 110 ans .		d- 130 ans.

3 -  Le russe Constantin TSIOLKOVSKI est un précurseur :

a- des ballons.		b- de l'astronautique .

c- des hélicoptères.	d- des planeurs.

4 -  Le terme « cellule d'un avion » provient de l'invention en 1893, du cerf-volant cellulaire. Ce cerf-volant est l'invention de :

a- Clément ADER.		b- Otto LILIENTHAL.

c- Laurence HARGRAVE .	d- Octave CHANUTE.

5 -  Le premier "looping" en avion a été effectué en 1913 par :

a- Roland GARROS.		b- Hubert LATHAM.

c- Adolphe PEGOUD .	d- Jules VÉDRINES.

6 -  Pendant la Grande Guerre (1914-1918), l'escadrille française la plus prestigieuse, celle où servirent Guynemer et Fonck, et qui existe toujours avait pour emblème :

a- la cigogne .		b- le faucon.

c- l'hirondelle.		d- l'aigle.

7 -  Durant la première guerre mondiale, le pilote de chasse surnommé « le Baron Rouge » était un As :

a- russe.	b- français.		c- anglais.		d- allemand .

8 -  Les "Lignes Latécoère", compagnie créée en 1918, avait pour but :

a- d'assurer un transport régulier du courrier .

b- d'assurer les liaisons entre la France et ses colonies.

c- de transporter des passagers, quand le temps le permettait.

d- de concurrencer la Lufthansa sur l'Atlantique Nord.

9 -  Jean Mermoz effectue en 1930, la première traversée postale de l'Atlantique Sud de Saint-Louis du Sénégal à Natal (Brésil) sur :

a- Breguet 14.			b- Breguet 19.

c- Caudron Simoun.		d- Latécoère 28 .

10 -  Howard Hughes (1905-1976), le héro du film intitulé « Aviator », fut :

a- réalisateur de cinéma.		b- constructeur d'avions.

c- recordman de vitesse en avion.	d- les réponses a et c sont exactes .

11 -  Quelle est l'aviatrice qui a traversé la première l'Atlantique entre Terre-Neuve et l'Irlande en 1932 ?

a- Hélène BOUCHER.		b- Adrienne BOLLAND.

c- Amélia EARHART .		d- Maryse BASTIE.

12 -  Parmi ces avions de la seconde guerre mondiale, le bimoteur est le :

a- B.17 "Flying Fortress".		b- P.38 "Lightning" .

c- P.47 "Thunderbolt".		d- P.51 "Mustang".

13 -  En 1945, la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima par un quadrimoteur :

a- Lockheed L-1049.		b- Lockheed B-25.

c- Boeing B-29 .		d- Boeing B-17.

14 -  Le premier avion français à passer le mur du son est :

a- MD 450 Ouragan.		b- SO 6000 Triton.

c- LEDUC 010.		d- MD 452 Mystère .

15 -  Le premier siège éjectable opérationnel est apparu en :

a- 1922.	b- 1934.	c- 1946 .	d- 1987.

16 -  Depuis 1963, le record d'altitude est détenu par l'avion fusée North American X15. Quelle est l'altitude atteinte ?

a- 56 900 mètres.	b- 65 730 mètres.	c- 90 120 mètres.	d- 107 960 mètres .

17 -  L'Airbus A400M est un avion de transport militaire de fabrication :

a- européenne .		b- russe.	c- américaine.		d- chinoise.

18 -  Ces évènements se sont déroulés dans l'ordre suivant :

a- 1er vol du Douglas DC-3, 1er vol d'un avion à réaction, 1er passage du mur du son, 1er vol de 	la Caravelle SE-210 .

b- 1er vol d'un avion à réaction, 1er vol du Douglas DC-3, 1er passage du mur du son, 1er vol de 	la Caravelle SE-210.

c- 1er passage du mur du son, 1er vol du Douglas DC-3, 1er vol d'un avion à réaction, 1er vol de 	la Caravelle SE-210.

d- 1er vol d'un avion à réaction, 1er passage mur du son, 1er vol de la Caravelle SE-210, 1er vol 	du Douglas DC-3.

19 -  Le premier vol orbital a été effectué par :

a- Youri GAGARINE .		b- Alan SHEPARD.

c- Valentina TERECHKOVA.	d- Frank BORMAN.

20 -  (ajout) -  La sonde lancée en 2004 par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et qui s’est placée en 2014 en orbite autour de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko s’appelle :

a- Apollo.		b- Rosetta .		c- Roland.		d- Ariane.

Anglais

1 -  L'angle entre le cap (the heading) et la route (the ground track) est appelé en anglais :

a- the lift angle.	b- the deviation.	c- the drift angle .	d- the tri angle.

2 -  Les 3 axes autour desquels un avion peut se mouvoir sont les axes de roulis, tangage et lacet. En anglais et dans l'ordre, il s'agit de :

a- pitch, yaw, roll.		b- roll, tanguy, turn.

c- roll, pitch, yaw .		d- roll, hill, turn.

3 -  Quelles sont les 4 forces qui s'exercent sur l'avion et se compensent deux à deux en vol en palier à vitesse constante ?

a- Lift - weight - thrust – drag .		b- Lift - wait - traction - drag.

c- Left - weight - friction - drag.		d- Loft - weight - thrust - drag.

4 -  L'altimètre est appelé :

a- elevation indicator.		b- altimeter .		c- highmeter.		d- altipressuremeter.

5 -  L'étincelle de la bougie dans un moteur à pistons provient de la haute tension fournie par :

a- the battery.		b- the battery on start-up and then the alternator.

c- the magnetos .	d- the starter motor.

6 -  La gouverne de direction s'appelle en anglais :

a- horizontal stabilizer.		b- direction govern.

c- vertical tail.				d- rudder .

7 -  En anglais, le train d'atterrissage principal se nomme :

a- gear box.		b- tail landing gear.		c- nose gear.		d- main landing gear .

8 -  L'anémomètre est appelé :

a- speedmaster.	b- airspeed indicator .		c- tachymetre.		d- anemospeedmeter.

9 -  En anglais, les commandes de vol se nomment :

a- the plane command.		b- the flying setup.

c- the flight controls .			d- wings and tail controls.

10 -  Le mot "ignition" fait référence au :

a-choix initial de votre cap lors de l'alignement sur la piste.

b- dispositif d'allumage du moteur .

c- réglage initial de l'ordinateur de bord sur les gros porteurs ou plus simplement du pilote 	automatique sur les petits avions.

d- dispositif d'augmentation de poussée d'un réacteur par injection de carburant dans la tuyère 	(postcombustion).

11 -  Un vent de travers se dit :

a- vertical gust.	b- contrails.		c- side thunderstorm.		d- crosswind .

12 -  Un message de la tour vous prévient d'un danger. Il comporte le mot "gust". Cela concerne :

a- des vols d'oiseaux.			b- une tempête de poussière.

c- des rafales de vent .		d- des précipitations.

13 -  Comment dit-on "vent de face" en anglais ?

a- gust.		b- thrust.	c- headwind .		d- windshield.

14 -  L'expression "prendre un cap" se traduirait par :

a- to take a heading road.		b- to proceed a magnetic track.

c- to set a heading .			d- to engage a magnetic road.

15 -  Que signifie FL ?

a- Fly low.	b- Follow the leader.		c- Flight level .	d- Fly level.

16 -  Que signifie le sigle UTC ? (Sachant que c'est la référence d'heure internationale dite "UTC", autrefois appelée GMT (Greenwich Mean Time) qui est utilisée aussi bien en météo qu'en aéronautique.)

a- Uniform Tango Charlie.		b- Universal Time Convention.

c- Universal Time Coordinated .	d- Universe Time Chart.

17 -  Quel est le bon ordre avec les bons termes pour une arrivée dans le tour de piste et un atterrissage ?

a- Tailwind - base leg – final .		b- Downwind - base leg - final.

c- High wind - base leg - final.		d- Low wind - base leg - final.

18 -  "To take off" signifie :

a- prendre un œuf.		b- prendre un bœuf.

c- décoller .			d- atterrir.

19 -  Le mot "CREW " désigne :

a- une pièce particulière d'un moteur à piston de type 4 temps.

b- l'équipage d'un appareil .

c- une pièce spécifique d'un hélicoptère.

d- une vis.

20 -  Le 21 novembre 1783, Benjamin Franklin était au Bois de Boulogne pour être le témoin d'un évènement :

a- Pilatre de Rozier and his friend the marquis d'Arlandes, were planning to ascend in a 	Montgolfier air balloon .

b- The Wright brothers made the first successful flight.

c- Youri Gagarine became the first man to travel into space.

d- One of the Aéropostale pilots was the writer Antoine de Saint-Exupéry.