Le paramétrage du serveur se trouve dans le fichier httpd.xml

On peut le modifier avec un éditeur de texte

La configuration du fichier index.html se fait avec les outils habituels de création de pages HTML (ex : DREAMWEAVER)

Ce fichier constitue l’interface de dialogue homme - machine à distance

Exemple : début du fichier index.html pour l’application irrigation

2.2 – On lance l’application Automgen « Station d’irrigation » sur PC1

2.3 – On lance le navigateur Internet sur le PC2   et on tape l’adresse IP du PC1

On obtient la supervision à distance dont la configuration a été programmée dans le fichier index

3 – Création du fichier IRRIGATION.exe et supervision

3.1 – Ouvrir le fichier Automgen IRRIGATION

Mettre en route en actionnant GO

3.2 – Générer les fichiers HTML  des objets du pupitre de supervision vers les ressources : ceci automatise le lancement du serveur WEB et permet d’utiliser le pupitre IRIS comme page de supervision
Plus besoin d’intervenir manuellement sur le fichier index

Une fenêtre mot de passe apparaît : on choisit ARTAUD dans notre exemple. Ce mot de passe permet de sécuriser la supervision à distance du système d’irrigation

Visualisation du contenu du répertoire ressources

3.3 – Création du fichier exécutable   irrigation.exe

Le Web Server se lance automatiquement avec irrigation.exe :

3.4 – Lancement du navigateur sur le PC 2

On se connecte ensuite à la page auto.html  
http://192.169.1.180/auto.html

4 – Conclusion

Cette solution de supervision a le mérite de ne pas introduire de matériel supplémentaire dans le système.

Elle est simple à mettre en œuvre et ne nécessite pas de logiciel sophistiqué, elle s’applique à tout matériel et ne nécessite pas la connaissance d’un langage spécifique.

# Text boxes

Utilisation du serveur WEB avec le logiciel AUTOMGEN

1 – Introduction

Le serveur WEB d’AUTOMGEN permet de réaliser des applications de supervision accessibles à partir d’un navigateur Internet

Liaison Modbus

A P I

Réseau local ou Internet

PC1 :192.168.1.87

PC2 :192.168.1.180

Serveur  WEB :

Webserver.exe

Navigateur WEB :

Permet l’affichage et la modification à distance des états des variables booléennes et numériques de l’automatisme

2 – Mise en oeuvre sur la station d’irrigation

2.1 – Lancement de l’exécutable  webserver.exe qui se trouve dans le répertoire d’installation d’AUTOMGEN 8.06

# Port 80 utilisé par défaut par le serveur http

Renvoie au répertoire webserver\html

pour lire le fichier index.html qui contient la configuration de l’interface de dialogue du navigateur WEB

Autorise l’insertion d’un mot de passe pour garantir la sécurité du dialogue avec le système

Adresse IP du PC1

Etat du capteur niveau bas de la cuve en temps réel

Affichage en temps réel du niveau de la cuve

Possibilité sur l’application de simulation de la station d’irrigation de faire varier le niveau de la cuve en temps réel

Instruction permettant le réglage du temps de rafraîchissement de la page Internet, actuellement réglé à 10 secondes

Cocher cette case dans les propriétés du pupitre principal, dans l’onglet HTML

Dans le répertoire ressources on retrouve tous les éléments du pupitre

Ainsi que les fichiers html nécessaires à la supervision sur le navigateur WEB

Lancement du fichier irrigation.exe

sur le PC 1

Nous avons sur l’écran du PC 2 l’intégralité du pupitre et la partie opérative du système créés sous IRIS Ainsi nous pouvons commander à distance sur le WEB notre système d’irrigation

Clic droit