Test d’une liaison série

Voici un outil pour tester de façon "matérielle" une liaison série dans le cas où l'on ne saurait pas si le problème vient du logiciel ou des composants effectuant la liaison au PC.

Il est nécessaire de réaliser un bouchon qui permet de réceptionner les codes émis.

A partir d'un connecteur DB9 femelle, il faut réaliser quelques liaisons.

Schéma de câblage :

Utilisation du logiciel :

Ce logiciel est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://1100f.free.fr/serie.htm

Je remercie l'auteur pour son autorisation d'utiliser ses logiciels dans ce document

Décompresser le fichier test_com.zip

Il est nécessaire de compléter le fichier de configuration du logiciel : Test_com.ini

Par exemple, la liaison série à tester est Com2

Ouvrir le fichier avec un éditeur simple (Bloc-notes par exemple)

Derniere mise a jour des paramètres=12/03/03 / 21:13:19

Langage=francais

Nombre de ports=2

Numero de port=1

Debit en bauds=9600

Type de parite=n

Nombre de bits de donnees=8

Nombre de bits de stop=1

Controle par dtr=False

Controle par rts=False

Controle de flux=1

Caractere eof=False

Mode d'entree des donnees=0

Taille du tampon d'entree=2048

Nombre de caracteres lus dans le tampon=0

Caracteres speciaux=abcdefABCDEF0123456789*#

Visualiseur=Pbrush.exe

Après avoir connecté le bouchon de test

réalisé précédemment, lancer le logiciel

Cliquer sur Parametres pour sélectionner le Com 2

Ne pas modifier Protocole et Entree-sortie

Commencer la procédure de test : cliquer dans la zone Envoi de texte et taper les chiffres

Le résultat s'affiche dans Texte recu

Le résultat est correct : il est exprimé en code ASCII codé en hexadécimal

On peut aussi effectuer le test avec les caractères spéciaux

Le résultat s'affiche dans Texte recu

Ce logiciel laisse de nombreuses autres possibilités de test.

En cas de problème avec les dll ou ocx qui ne seraient pas présentes pour lancer le logiciel.

Il faut décompresser dll_ocx_pour_test_com.zip

Et placer les fichiers dans les répertoires dll et ocx (C:\WINDOWS\SYSTEM)

Une version plus complète du logiciel existe : test_com_full.zip

Ces fichiers sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : http://1100f.free.fr/serie.htm

Fichiers nécessaires à test_com.exe :

test_com.exe

test_com.cnf

test_com.log

test_com.txt

bouchon_total.bmp

liaison_dte-dte_totale.bmp

msvbvm50.dll

mscomm32.ocx

vb5fr.dll

Pour remarques éventuelles : Philippe.Chamiot@ac-grenoble.fr

# Text boxes

Configurer le numéro de port du PC

Com 2 du PC

Choisir port 2