Utilisation du logiciel PSIM

Un logiciel de simulation permet d'aborder et de confirmer des hypothèses sur un phénomène, mais il ne remplacera jamais un essai réel.

La version de démonstration de ce logiciel est libre d'utilisation et téléchargeable à l’adresse Internet suivante : http://www.powersimtech.com/ . Cette version de démonstration permet une utilisation intéressante et non pénalisante pour beaucoup de simulations.

Lancer le logiciel à partir de l'icône du bureau.

Pour un nouveau travail : File

New

Faire File, Save as pour lui donner un nom

A partir du menu éléments poser les composants suivants :

Pour une rotation des composants clic droit.

Avec Echap le curseur se transforme en flèche, on peut sélectionner un composant pour le déplacer ou l'effacer (Suppr)

On réalise le câblage, menu Edit, Wire

On affecte les valeurs aux composants par un double clic

Choisir une résistance de 100 (, un condensateur de 470 (F(47 e -5)

On place ensuite les appareils de mesure.

Menu éléments, other, probe, Vp

Réaliser les connexions

Pour fonctionner correctement, les appareils ont besoin d une référence, Menu éléments, other, probe, Ground

Ensuite, il faut indiquer les paramètres de simulation.

Menu simulate, simulation control

Le choix des paramètres ici est délicat,

car on peut obtenir des résultats aberrants.

Lancer la simulation avec Menu simulate, Run PSIM

Sélectionner Valim

Puis Add

Puis OK

On ajoute la deuxième courbe Vsortie

Menu Screen, Add screen

On a la possibilité de réaliser des mesures

Menu Measure, mesaure

On peut aussi imprimer ces courbes menu File, Print

On peut modifier les échelles des courbes : menu Axis, puis choix X Axis ou Y Axis.

Soit le schéma suivant :

Nous allons voir comment réaliser différentes mesures sur le courant dans la résistance par exemple

Après avoir lancer la simulation, prendre toujours un nombre de périodes entières pour avoir des résultats corrects.

Menu Measure, measure

Puis sélectionner I(R1) sur la courbe en haut à gauche

Les icônes suivants deviennent actifs.

Max,    Local Max,    Min,     Local Min,   Average,   RMS,   Average of   X

mesure de la valeur efficace par exemple

On peut réaliser la FFT aussi à l'aide de l'icône FFT

On peut lire les valeurs (valeurs max) des harmoniques en se déplaçant sur la courbe après avoir activé l'icône

Agir avec la fonction loupe pour avoir la courbe désirée.

On peut "coller" des schémas ou des courbes dans un document type Word par exemple.

Sélectionner avec le curseur flèche la partie à copier, puis faire Edit, Copy to clipboard, choisir Color ou Black and White.

Ouvrir le fichier Word et faire coller (il est conseillé de coller dans un cadre pour déplacer l'image sans difficulté pour la suite)

Lors du lancement de la simulation, il est nécessaire de bien réfléchir au pas de calcul à imposer au logiciel. Il dépend de la nature du circuit à simuler. Le logiciel peut le modifier et sa nouvelle valeur est notée dans un fichier texte message.doc

Par exemple:	The time step has been changed to:     .10E-02

# Text boxes

Avec un 1 on peut visualiser le courant lors de la simulation

Possibilité d'afficher le nom du composant que l'on peut modifier

Attention, valeur max., ici 12V efficace

Temps de simulation

On peut déplacer le curseur pour voir les valeurs s'afficher dans le tableau.

Avec les valeurs obtenues, on peut réaliser des opérations mathématiques

Par exemple, calcul de produit u*i