#### Mémo : COMPOSANTS et FILTRAGE de FREQUENCES

1. Résonnance

Pour un circuit LC, que ce soit en série ou en parallèle, à la résonnance on a : 1 = LCωo2.

La fréquence de résonnance Fo est la même, mais à Fo pour le circuit série on a un circuit bouchon (impédance infinie) alors que pour le circuit parallèle c’est équivalent à un court-cicuit.

2. Coefficient de qualité

En pratique les inductances et condensateurs ne sont pas parfaits : résistance des fils, résistance de fuite…. Le coefficient de qualité Q les caractérise. Dans les schémas ci-dessous, L et C sont considérés comme parfaits, le défaut étant mis en évidence par une résistance équivalente associée.

Q est donné pour une valeur particulière de la fréquence Fo (ou de la pulsation associée ωo=2ПFo).

Bobine avec R série :

Rs de l’ordre de quelques Ω

Condensateur avec R série :

Rs de l’ordre de quelques Ω

Condensateur avec R parallèle :

Rp de l’ordre de quelques MΩ

Circuit RLC série :

3. Application du coefficient de qualité

Bande passante :

(F = Fc2 – Fc1

On rappelle que pour un circuit RC la fréquence de coupure du filtre est : Fc = 1 / (2 π RC)

4. Technologie des condensateurs : Applications et choix du type

| Diélectrique | Usage standard | Filtres secteur | Filtres Haute tension | Alimentations (continue et découpage) | Flashs électroniques | Liaisons et couplage basse-fréquence | Liaisons et couplage haute-fréquence | Accord et filtres HF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céramique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastique (polyester, polypropylène…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrochimique (aluminium, tantale…) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Technologie des inductances : constituées d’un fil électrique bobiné dans l’air ou sur un noyau magnétique.

- Bobines à noyau de fer essentiellement utilisées en B.F. dans les filtres d’alimentation (puissance).

- Bobines à noyau de ferrite sont très utilisées en H.F. (3Mhz < F < 1GHz), les bobines moulées sont particulièrement utilisées en radio.

- Bobines à noyau air sont utilisées en haute et hyperfréquence (1Ghz < F < 100GHz).

- Bobine à bobinage réalisé en piste de cuivre (sur le circuit imprimé) sont utilisés en haute et hyperfréquence (RFID…).

# Text boxes

Fréquences de coupure :

R

Rs

Rs

Rp