Affichage des variables :

Cliquer sur « table d’animation

La table 1 est déjà créée

Lorsque le variateur est éteint :.

MSK = 0 ;     ETA = 0 ;   CMD = 0

Evidemment puisque le variateur est éteint !!

Le but est d’afficher la table et de se préparer à observer ces variables

Graphe de commande :

Quand l’ATV est hors tension MSK = 0 ; à la mise sous tension, MSK=16#0040 (affichage « nst » en face avant variateur; ce qui provoque CMD=16#0006 ( flèche 2 du graphe ; ligne de programme écrite dans le PRL) ;

MSK passe alors à MSK=16#0021 ce qui provoque CMD=16#0007 (flèche 3 du graphe switch on)

MSK passe alors à MSK=16#0023 LE VARIATEUR EST PRET

De là on pourra accéder aux différents fonctionnements du variateur désirés (ici, l’impulsion sur le bouton «  marche avant à l’étape11 permet CMD=16#000F qui correspond à l’ordre de marche avant)

Le variateur passe dans la phase « ATV en marche » avec MSK =16#0027

# Pour un fonctionnement normal le variateur se trouve donc dans la case « ATV prêt » dans l’attente d’un ordre qui le fera passer à « ATV en marche »

La variable ETA est 16#8627 ; convertir ce mot en binaire:

| Bits : | b15 |  |  |  |  |  |  |  | b7 |  | b5 |  |  |  | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| valeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

## Doc ATV31 “variables de communication page16

b1= 1 : switched on (activé)

b7=0 : absence d’alarme

b15=1 : sens de rotation arrière.

| Paramètre | Signification | Registre ATV 31 | Mot API |
| --- | --- | --- | --- |
| LSP | Fréquence basse | 3105 | %MW200 |
| HSP |  |  |  |
| Rfr | Fréquence moteur (unité 0,1Hz) | 3202 | %MW110 |
| RFRD | Vitesse moteur en t/mn | 8604 | %MW400 |
| LCR | Courant moteur (unité 0,1A) | 3204 | %MW120 |
| CMD | Mot de commande du variateur | 8501 | %MW10 |
| ETA | Mot d’état du variateur | 3201 | %MW100 |

Création d’une table d’animation : dans l’arborescence, clic droit sur « table d’animation » puis « créer ». Les variables ayant déjà été rentrées, leur nom apparaît au fur et à mesure

(Relevés avec un moteur 1000t/mn) ;         ………………………………….1pt

| n (t/mn) table (RFRD) | 0 | 360 | 700 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n (t/mn) tachymètre | 0 | 355 | 705 | 985 |
| F RFR table | 0 | 180 | 350 | 500 |
| F (Hz) Face avant | 0 | 18 | 35 | 50 |

Les relevés fréquence faits avec la table sont à diviser par 10 ; La table permet une gestion et un contrôle à distance ; récupération éventuelle des mots et de leur état pour une exploitation dans le programme.

Affichage de HSP :