Capteurs de température

Thermocouples:
Ils convertissent la température en tension. 
Lorsque deux fils conducteurs composés de métaux différents sont joints, une très faible tension apparaît. Cette tension est fonction:
- de la température de la jonction,
- du type des métaux qui composent les fils du thermocouple.

Ils possèdent une bonne linéarité.

| Type | Alliage | Fem (mV/°C) | Température (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| J | Fer / Cuivre-Nickel (Constantan) | 0,051 | -210 +1200 |
| K | Nickel-Chrome / Nickel-Aluminium | 0,039 | -270 +1370 |
| S | Platine-Rhodium / Platine | 0,0055 | -50 +1760 |
| T | Cuivre / Cuivre-Nickel (Constantan) | 0,039 | -270 +400 |

Caractéristiques des principaux Thermocouples:

Résistances détectrices de température (RTD):

Elles sont constituées d'un métal (Platine) dont la résistance varie linéairement avec la température. Les plus répandues sont les "PT100" dont le coefficient est 0,385 et la résistance nominale 100Ω à 0°C. Les températures peuvent être comprises entre -250°C et +850°C.

Quelle est la valeur d'une Pt100 à 100°C ?

R = Ro + a.T = 100 + 0,385 . 100 = 138,5 Ω

Thermistances:

Elles sont constituées de matériaux dont la résistance varie de façon non linéaire avec la température. Elles ont des valeurs de résistance relativement élevées (2,2kW , 5kW , 10kW ). Elles sont surtout adaptées aux mesures de très petites variations de température.