Circuits  intégrés  logiques  CMOS.

CMOS = Complementary Metal Oxyde Semiconductor.

Ces circuits sont réalisés à partir de transistors à effet de champ de type MOS. Ils sont plus faciles à fabriquer que les circuits de type TTL, permettent une plus grande intégration à grande échelle. Leur principal inconvénient est leur vitesse de fonctionnement relativement faible par rapport à celle de la famille bipolaire.

Transistor MOS:

Fonctionnement:

(

si Vgs = 0v, 	Rds =  ( = Rds(off),	le transistor  est  bloqué

si Vgs = +5v,	Rds = 1000( = Rds(on), 	le transistor est passant

(

si Vgs = +5v, 	Rds =  ( = Rds(off),	le transistor  est  bloqué

si Vgs = 0v,	Rds = 1000( = Rds(on), 	le transistor est passant

La technologie MOS complémentaires réunit sur le même cristal de silicium, des transistors à canal P et à canal N.

Caractéristique de transfert d’un inverseur CMOS:

La commutation se fait à   VTR  (  VDD / 2.

Les entrées CMOS ont une résistance très grande   ( qui ne tire pratiquement aucun courant. Cependant  il  existe une capacité d’entrée de l’ordre de 5pF qui augmente sensiblement la consommation en régime dynamique et limite la fréquence de fonctionnement.

| Caractéristiques électriques |  | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension d’alimentation | VDD | 3v | 18v |
| Tension de sortie à l’état haut | VOH | (VDD | - |
| Tension de sortie à l’état bas | VOL | - | (0v |
| Tension d’entrée à l’état haut | VIH | 70% VDD | - |
| Tension d’entrée à l’état bas | VIL | - | 30% VDD |
| Consommation en régime continu |  |  | 2,5 nW (à VDD=5v) |
| Consommation à 1 MHz |  |  | 1 mW |

Entrées inutilisées:

Les entrées CMOS ne doivent jamais rester non branchées, mais raccordées au 0v, au VDD,  à une autre entrée utilisée ou mises à la masse ou à VDD à travers une résistance. En effet, une entrée non connectée capte les signaux parasites, ce qui peut se traduire par une plus grande consommation et une surchauffe importante.

Marge de sensibilité aux bruits:

Elle dépend de VDD  ( 30% VDD). Elle est d’autant plus élevée que VDD est important ( 1,5v pour VDD=5v, 4,5v pour VDD=15v).

Interfaçage avec les circuits TTL:

CMOS piloté par TTL:

La sortie TTL  délivre une tension

VOH très proche de VIH(min) de l’entrée

CMOS. Il est donc préférable de relever le

potentiel de la sortie TTL. La solution la

plus simple consiste à utiliser une résistance

de rappel à la source  Rp = 1K( à 10K(.

TTL piloté par CMOS:

Il n’y a aucun problème dans le cas où une seule charge TTL-LS est pilotée par une sortie CMOS. Dans les autres cas, il faut recourir à des interfaçages plus complexes.

# Text boxes

Substrat

Drain

Source

Grille

P-MOS

Substrat

Drain

Source

Grille

N-MOS

Vgs

+5v

D

S

G

N-MOS

Vgs

+5v

D

S

G

Rds

Vgs

+5v

S

D

G

P-MOS

Vgs

+5v

S

D

G

Rds

Vo

VSS

N-MOS

P-MOS

VDD

Vi

VDD

VTR

VSS

Vo

VDD

Vi

Rp

+5v

&

TTL

&

CMOS