Codification de l’information.

Représentation hexadécimale.

|  | Binaire |  |  | Hexadécimal | Décimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 22 | 21 | 20 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | B | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | E | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F | 15 |

Conversion binaire - hexadécimal.

Un caractère hexadécimal correspond à 4 chiffres binaires, soit 1 quartet. La conversion se fait en isolant chaque quartet.

Exemple : soit le nombre binaire de 16 chiffres (16 bits)  % 1111 1000 0000 0001.

| 1111 | 1000 | 0000 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | ( | ( | ( |
| F | 8 | 0 | 1 |

Le nombre hexadécimal correspondant est donc $ F801.

Conversion hexadécimal - décimal.

Le nombre précédent $ F801 peut s’écrire en code décimal :

15 x 163 + 8 x 162 + 0 x 161 + 1 x 160 = 63 489.

Un nombre décimal se convertit en hexadécimal à partir de la connaissance des puissances de 16 successives : 1, 16, 256, 4096...

Exemple : soit le nombre décimal 4011.

4011 : 256 = 15	reste : 4011 - 256 x 15 = 171

171 : 16 = 10		reste : 171 - 16 x 10 = 11

11 : 1 = 11 		reste : 0

4011 = 15 x 162 + 10 x 161 + 11 x 160 ( $ FAB

Les entiers positifs.

Le codage se fait sur n bits et permet de définir des entiers compris entre 0 et 2n-1. Le langage PASCAL utilise le type BYTE (8bits ou octet) pour le codage de 0 à 255 et le type WORD (16 bits) pour le codage de 0 à 65535.

Les entiers relatifs.

On utilise la représentation en complément à deux. Le calcul de l’opposé d’un nombre peut se faire de deux façons :

- en complémentant chaque bit et en rajoutant 1,

exemple :

+7 ( 0111 ( 1000 (complémentation) ( 1001 (+1)  correspond à  -7.

- en complémentant les chiffres qui  suivent le premier 1 (en allant de droite à gauche),

exemple :

+7 ( 0111 ( 1001.

On peut noter que le bit de poids le plus fort indique le signe :

- s’il est égal à 1, le nombre est négatif

- s’il est égal à 0, le nombre est positif.

Représentation sur 4 bits :

| Déc. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bin. | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001 | 0000 | 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 |

Le langage PASCAL code les entiers relatifs :

- sur 8 bits (-128 à +127) pour le type SHORTINT,

- sur 16 bits (-32 768 à + 32 767) pour le type INTEGER,

- sur 32 bits (- 2 147 483 648 à + 2 147 483 647) pour le type LONGINT.

Les nombres flottants.

La notation en virgule flottante permet d’éviter de conserver un grand nombre de chiffres non significatifs tout au long d’un calcul. Le premier chiffre apparaît immédiatement après la virgule (0,00001997 = 0,1997 x 10-4). On  peut coder  la suite des décimales (mantisse) sur 3 octets, l’exposant sur 7 bits et le signe du nombre.

Exemple : 18,75

18,75 = 1 x 161 + 2 x 160 + 12 x 16-1 = 162 ( 1 x 16-1 + 2 x 16-2 + 12 x 16-3)

La mantisse est : $ 12C ( $12 $C0 $00 sur 3 octets.

Le nombre est positif : le bit le plus fort est 0.

L’exposant est égal à 2 : on le code en lui ajoutant 64 ( 64+2=66 = $42.

On obtient en binaire (sur 32 bits) :

| Signe | Exposant |  | Mantisse |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 4 | 2 | 1 | 2 | C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 | 0010 | 0001 | 0010 | 1100 | 0000 | 0000 | 0000 |

Pour coder  -18,75, il suffit de modifier le bit de signe :

| Signe | Exposant |  | Mantisse |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 4 | 2 | 1 | 2 | C | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 100 | 0010 | 0001 | 0010 | 1100 | 0000 | 0000 | 0000 |

Le langage PASCAL utilise les types suivants :

- REAL		6 octets

- SINGLE		4 octets

- DOUBLE		8 octets

- EXTENDED	10 octets.

Le code A.S.C.I.I.

Ce code résulte d’une normalisation faite par une commission américaine (American Standards Association). Formé à son origine de 7 bits, il a été  étendu à 8 bits par la suite. C’est un code alphanumérique qui regroupe les principaux caractères et fonctions utilisés.

Exemples : A ( $41 ( 65		r ( $72 ( 114

*ASCII : American Standard Code for Information Interchange.

Tableau des fonctions :

| Fonction | Hex | Déc |  | Fonction | Hex | Déc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL | 0 | 0 | Null | DC1 | 11 | 17 | Device Control 1 |
| SOH | 1 | 1 | Start Of Heading | DC2 | 12 | 18 | Device Control 2 |
| STX | 2 | 2 | Start Of Text | DC3 | 13 | 19 | Device Control 3 |
| ETX | 3 | 3 | End Of Text | DC4 | 14 | 20 | Device Control 4 |
| EOT | 4 | 4 | End Of Transmission | NAK | 15 | 21 | Negative Acknowledge |
| ENQ | 5 | 5 | Enquiry | SYN | 16 | 22 | Synchronous idle |
| ACK | 6 | 6 | Acknowledge | ETB | 17 | 23 | End of Transmission Bloc |
| BEL | 7 | 7 | Bell | CAN | 18 | 24 | Cancel |
| BS | 8 | 8 | Back Space | EM | 19 | 25 | End of Medium |
| TAB | 9 | 9 | Horizontal Tabulation | EOF | 1A | 26 | End Of File |
| LF | A | 10 | Line Feed | ESC | 1B | 27 | Escape |
| VT | B | 11 | Vertical Tabulation | FS | 1C | 28 | File Separator |
| FF | C | 12 | Form Feed | GS | 1D | 29 | Group Separator |
| CR | D | 13 | Carriage Return | RS | 1E | 30 | Record Separator |
| SO | E | 14 | Shift Out | US | 1F | 31 | Unit Separator |
| SI | F | 15 | Shift In | SP | 20 | 32 | Space |
| DLE | 10 | 16 | Data Link Escape | DEL | 7F | 127 | Delete |

Codes caractères standard (0 - 127):

|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | (nul) | 016 | (dle) | 032 | sp | 048 | 0 | 064 | @ | 080 | P | 096 | ` | 112 | p |
| 1 | 001 | (soh) | 017 | (dc1) | 033 | ! | 049 | 1 | 065 | A | 081 | Q | 097 | a | 113 | q |
| 2 | 002 | (stx) | 018 | (dc2) | 034 | " | 050 | 2 | 066 | B | 082 | R | 098 | b | 114 | r |
| 3 | 003 | (etx) | 019 | (dc3) | 035 | # | 051 | 3 | 067 | C | 083 | S | 099 | c | 115 | s |
| 4 | 004 | (eot) | 020 | (dc4) | 036 | $ | 052 | 4 | 068 | D | 084 | T | 100 | d | 116 | t |
| 5 | 005 | (enq) | 021 | (nak) | 037 | % | 053 | 5 | 069 | E | 085 | U | 101 | e | 117 | u |
| 6 | 006 | (ack) | 022 | (syn) | 038 | & | 054 | 6 | 070 | F | 086 | V | 102 | f | 118 | v |
| 7 | 007 | (bel) | 023 | (etb) | 039 | ' | 055 | 7 | 071 | G | 087 | W | 103 | g | 119 | w |
| 8 | 008 | (bs) | 024 | (can) | 040 | ( | 056 | 8 | 072 | H | 088 | X | 104 | h | 120 | x |
| 9 | 009 | (tab) | 025 | (em) | 041 | ) | 057 | 9 | 073 | I | 089 | Y | 105 | i | 121 | y |
| A | 010 | (lf) | 026 | (eof) | 042 | * | 058 | : | 074 | J | 090 | Z | 106 | j | 122 | z |
| B | 011 | (vt) | 027 | (esc) | 043 | + | 059 | ; | 075 | K | 091 | [ | 107 | k | 123 | { |
| C | 012 | (ff) | 028 | (fs) | 044 | , | 060 | < | 076 | L | 092 | \ | 108 | l | 124 | ¦ |
| D | 013 | (cr) | 029 | (gs) | 045 | - | 061 | = | 077 | M | 093 | ] | 109 | m | 125 | } |
| E | 014 | (so) | 030 | (rs) | 046 | . | 062 | > | 078 | N | 094 | ^ | 110 | n | 126 | ~ |
| F | 015 | (si) | 031 | (us) | 047 | / | 063 | ? | 079 | O | 095 | _ | 111 | o | 127 |  |

Codes des caractères étendus (128 - 255):

|  | 8 |  | 9 |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 128 | Ç | 144 | É | 160 | á | 176 | ( | 192 | ( | 208 | ( | 224 | ( | 240 | ( |
| 1 | 129 | ü | 145 | æ | 161 | í | 177 | ( | 193 | ( | 209 | ( | 225 | ( | 241 | ( |
| 2 | 130 | é | 146 | Æ | 162 | ó | 178 | ( | 194 | ( | 210 | ( | 226 | ( | 242 | ( |
| 3 | 131 | â | 147 | ô | 163 | ú | 179 | ( | 195 | ( | 211 | ( | 227 | ( | 243 | ( |
| 4 | 132 | ä | 148 | ö | 164 | ñ | 180 | ( | 196 | ( | 212 | ( | 228 | ( | 244 | ( |
| 5 | 133 | à | 149 | ò | 165 | Ñ | 181 | ( | 197 | ( | 213 | ( | 229 | ( | 245 | ( |
| 6 | 134 | å | 150 | û | 166 | ª | 182 | ( | 198 | ( | 214 | ( | 230 | ( | 246 | ( |
| 7 | 135 | ç | 151 | ù | 167 | º | 183 | ( | 199 | ( | 215 | ( | 231 | ( | 247 | ( |
| 8 | 136 | ê | 152 | ÿ | 168 | ¿ | 184 | ( | 200 | ( | 216 | ( | 232 | ( | 248 | ( |
| 9 | 137 | ë | 153 | Ö | 169 | ( | 185 | ( | 201 | ( | 217 | ( | 233 | ( | 249 | ( |
| A | 138 | è | 154 | Ü | 170 | ( | 186 | ( | 202 | ( | 218 | ( | 234 | ( | 250 | . |
| B | 139 | ï | 155 | ( | 171 | ½ | 187 | ( | 203 | ( | 219 | ( | 235 | ( | 251 | ( |
| C | 140 | î | 156 | £ | 172 | ¼ | 188 | ( | 204 | ( | 220 | ( | 236 | ( | 252 | ( |
| D | 141 | ì | 157 | ¥ | 173 | ¡ | 189 | ( | 205 | ( | 221 | ( | 237 | ( | 253 | ² |
| E | 142 | Ä | 158 | Pt | 174 | « | 190 | ( | 206 | ( | 222 | ( | 238 | ( | 254 | ( |
| F | 143 | Å | 159 | ƒ | 175 | » | 191 | ( | 207 | ( | 223 | ( | 239 | ( | 255 | ( |

# Text boxes

Les notations de représentation

des nombres hexadécimaux sont diverses :

- &H pour le langage BASIC

exemple : &H7F    (127)

- $ pour les langages ASSEMBLEUR

et PASCAL

exemple : $80   (128)

Les nombres binaires sont habituellement précédés du symbole % .

exemple : %1110      (14)