MOTEUR A ENTREFER PLAN  (MOTEUR AXEM).

Ce type de moteur est un descendant de la  "roue de Barlow"  qui  fut  le premier moteur  électrique (1822).

ROUE DE BARLOW.

Une roue en  matière  conductrice, crantée  sur  sa périphérie  et  solidaire d'un axe,  est placée dans un champ magnétique crée  par un électro-aimant  en "fer à cheval". Le courant est amené dans  la  roue par un frotteur sur l'axe et par une cuvette contenant du mercure.

Dans la pratique, le développement des moteurs à entrefer plan a été longtemps freiné pour les raisons suivantes:

- nécessité d'un champ magnétique intense,

- entrefer suffisant pour permettre la rotation,

- difficultés d'évacuation des pertes joules.

A l'heure actuelle, il est possible de créer des champs  magnétiques intenses à l'aide d'aimants permanents (pas de pertes joules  dues à l'excitation). En 1960, le premier moteur  "Axem"  est  fabriqué par C.E.M. son bobinage est exécuté suivant  la  technique  du circuit imprimé.

PRINCIPE DU MOTEUR AXEM.

C'est un moteur à courant continu dont le rotor est un disque mince portant un bobinage lamellaire formé de conducteurs libres (sans fer)  et dont le stator est pourvu d'aimants permanents, permettant  la production d'un champ magnétique intense. Le courant  est  amené  par une ou  plusieurs  paires  de  balais  frottant  directement  sur  le bobinage.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CE TYPE DE STRUCTURE.

- moteur à courant continu: variation de vitesse à faible coût,

- pas de bobinage d'excitation: pas de pertes joules inducteur,

- pas de fer  au  rotor: inductance  faible, constante  de temps électrique faible,

- très large gamme  de vitesse due au  grand  nombre de  lames  au  collecteur et à l'absence de fer au rotor,

- très faible réaction d'induit: les balais peuvent être calés sur  la ligne neutre, ce qui permet les deux sens de rotation,

- très faible moment d'inertie dû à la faible  masse  du rotor: la constante de temps mécanique est très faible,

- moteur court et léger,

- fortes densités de courant dans le bobinage (circuit imprimé), ce qui permet de diminuer la  masse de cuivre,

- inertie thermique faible qui ne permet pas au moteur de tolérer des surcharges trop longues.

Remarque  importante: le  démontage  du moteur (augmentation de l'entrefer) a pour conséquence une désaimantation. Cette  opération est donc à  proscrire, lorsqu'on ne dispose pas du matériel nécessaire à une ré-aimantation du moteur après remontage.