GRADATEURS.

Gradateur par trains d’ondes entières:

Il permet le réglage d’énergie, par envoi de trains d’ondes entières, d’amplitude et de fréquence égales à celles du réseau, séparés par des absences totales de tension.

Son principal domaine d’application est l’électrothermie (four à résistances).

Il présente l’avantage de ne pas créer de perturbations radioélectriques et de ne pas dégrader le facteur de puissance de l’installation.

Exemple de matériel: Gradipak (Télémécanique).

Allure des signaux de sortie:

Gradateur par déphasage ( à angle de phase ):

Il fournit une tension alternative, de valeur efficace variable et de fréquence fixe (celle du réseau) par modulation de l’angle d’amorçage des  semi-conducteurs (thyristors, triacs).

Allure des signaux (en monophasé):

Exemples de matériels:

* Gradivar (Télémécanique): démarreur progressif pour moteur asynchrone standard.

Il permet la réduction du courant d’appel et la suppression des à-coups de couple au démarrage.

* Statovar (Télémécanique): variation de vitesse (moteurs à bagues ou à cage résistante).

* Rotovar (Télémécanique): variation de vitesse des moteurs à bagues.

# Text boxes

CHARGE

~

Monophasé

CHARGE

~

~

Triphasé

2,5s

~

~

M

3~

C

N

~

~

M

3~

~

~

M

3~

C

N

C

N

~

~

M

3~