Diode stabilisatrice de tension (diode Zener).

Elle est faite pour fonctionner en régime de claquage inverse. On constate que la tension inverse aux bornes de la diode, dans la zone de claquage varie peu. On suppose

Vz ( Vmax ( Vmin. Imin est l’intensité au dessous de laquelle la tension n’est plus stabilisée. Imax est l’intensité au dessus de laquelle la puissance P = Vz.Imax, dissipée dans la diode devient destructrice.

Résistance différentielle.

Elle est en relation avec l’inclinaison de la caractéristique dans la région de claquage. Le rôle stabilisateur de la diode est d’autant mieux rempli que cette résistance est faible.

Par exemple rz = 20(  pour la diode BZX 55 - C12.

Source de tension constante.

Pour que la stabilisation soit effective, il faut que Iz soit toujours compris dans les limites Imin < Iz < Imax. En connaissant U et Uz, ainsi que Imin et Imax, on détermine Rp.

Fonctionnement en charge.

I = Iz + Ir

si R ( ( , Ir=0 et I=Iz, c’est le

fonctionnement à vide.

si R=0, Uz=0, Iz=0, I=Ir=U/Rp,

la stabilisation a disparu.

Limite de la stabilisation: la stabilisation disparaît lorsque Iz devient inférieur à Imin.

Application:

Réaliser une alimentation stabilisée 12v - 30mA, à partir d’une source de tension constante 24v.

On choisit une diode Zener BZX 55 - C12, dont les caractéristiques techniques sont: Vz=12v, Pz=500mW, Izmaxi=32mA. On suppose Izmini=0 (diode parfaite).

1/ Calculer la valeur de la résistance de protection (pour R ( ().

( on prend: Rp = 390(

2/ Calculer, dans ces conditions, la puissance dissipée dans la résistance.

( on prend: P = 0,5W

3/ Quel est le courant que peut débiter l’alimentation?

4/ Quel est le courant maximal qui peut traverser Rp?

5/ Calculer alors la puissance dissipée dans Rp.

( on prend 2W

# Text boxes

Vmin

Imax

Imin

Uak

Vmax

Uz

t

U

Iz

Rp

U

Uz

Iz

Rp

U

Uz

I

Ir

R