Affectation des entrées-sorties et mnémonique

| Variables | Mnémoniques | Entrées |
| --- | --- | --- |
| Départ de cycle « BP » | Dcy | %i1.0 |
| Vérin A sorti «fdc » | a1 | %i1.2 |
| Vérin A rentré «fdc » | a0 | %i1.3 |
| Vérin B sorti «fdc » | b1 | %i1.4 |
| Vérin B rentré «fdc » | b0 | %i1.5 |
| Vérin Q sorti «fdc » | q1 | %i1.6 |
| Vérin Q rentré «fdc » | q0 | %i1.7 |
| Vérin I sorti «fdc » | i1 | %i1.8 |
| Vérin I rentré «fdc » | i0 | %i1.9 |
| Présence de 7 boîtes à emballer «fdc » | X1 | %i1.10 |
| Capteur de bourrage « cellule photoélectrique » | X2 | %i1.11 |
| Présence de carton « fdc » | X3 | %i1.12 |
| 14 boîtes sur l’encaisseur «fdc » | X4 | %i1.13 |
| Défaut du Préventa | DP | %i1.15 |

Le défaut du Préventa peut provenir de l’action sur l’arrêt d’urgence ou des portes 1 et 2 non fermées

fdc :Fin de course

Bp : Bouton poussoir

| Variables | Mnémoniques | Sorties |
| --- | --- | --- |
| Voyant de marche | MA | %q2.0 |
| Voyant d’arrêt d’urgence | VAU | %q2.1 |
| Rentrer le vérin A | A0 | %q2.5 |
| Sortir le vérin A | A1 | %q2.4 |
| Rentrer le vérin B | B0 | %q2.7 |
| Sortir le vérin B | B1 | %q2.6 |
| Rentrer le vérin Q | Q0 | %q2.9 |
| Sortir le vérin Q | Q1 | %q2.8 |
| Rentrer le vérin I | I0 | %q2.10 |
| Sortir le vérin I | I1 | %q2.11 |
| Electrovanne de sécurité | ES | %q2.15 |

ES : L’électrovanne de sécurité permet l’évacuation de l’air contenu dans les vérins en cas d’action sur le bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

X2   : Le capteur de bourrage permet d’éviter un encombrement du tapis d’amenée des boîtes, en cas de problème en aval.

Grafcets point de vue système

Grafcet de production normale

Départ de cycle et vérin B rentré et vérin A rentré et vérin Q rentré

et vérin I rentré et l’étape 31.

Vérin B sorti et présence de 7 boîtes dans l’empileur

Et présence de carton sur le basculeur

Vérin A rentré et 14 boîtes sur l’encaisseur

Vérin Q sorti

Vérin Q rentré

Vérin B rentré

Vérin I sorti

Vérin I rentré

Macro étape M2

Vérin A sorti

Vérin A rentré

Et présence de 7 boîtes sur l’empileur

Vérin A sorti

Vérin A rentré

Grafcet d’arrêt d’urgence

Défaut du préventa (ATU ou porte mal fermée)

ou bourrage des boîtes

Pas de défaut venant du préventa

Grafcet de conduite

Auto                                       Manu

Auto                                     Manu

Grafcets Point de vue commande

Grafcet de production normale

Dcy.bo.a0.q0.i0.x31

b1.x1.x3

a0.x4

q1

q0

b0

i1

i0

Macro étape M2

# a1

a0.x1

a1

a0

##### VII-2-3 Grafcet de sûreté

DP + x2

DP

# Text boxes

ES

30

31

33

F (0) :{0}

Electrovanne de sécurité

VAU

21

20

14

Rentrer vérin A

Sortir le vérin A

Rentrer le vérin A

Sortir le vérin A

13

11

10

Empilage

Rentrer le vérin I

7

Sortir le vérin I

Rentrer le vérin B

Rentrer le vérin Q

Sortir le vérin Q

F (0) :{0}

20

21

12

13

10

11

A0

Sortir le vérin B

6

5

4

3

M2

1

0

Q1

I0

I1

B0

Q0

Empilage

B1

0

1

M2

3

4

A1

A0

A1

5

6

7