| BTS Électrotechnique Épreuve E5 Projet technique industriel Éclairage intelligent DALI-DMX | Session : Académie : Établissement : Mail | 2013 Aix-Marseille Lycée Antonin ARTAUD cdt.artaud@yahoo.com |
| --- | --- | --- |
| Équipe pédagogique (soulignez le nom du chef de projet) | Nombre d'étudiants : 4 |
| Sciences appliquée : Génie électrique 1 : Génie électrique 2 : Génie mécanique : | Irène ROUDIL Patrick ABATI Mohamed ARFAOUI Philippe PAWLAK | Sébastien ASLANIAN Sébastien RINALDI Gabriel CAZIER Laetitia VIAL |  |
| Présentation du projet : | L'objectif du projet est de réaliser un système de démonstration, mettant en œuvre un contrôleur AELSYS et permettant d'assurer un éclairage optimisé, alliant confort des utilisateurs et économies d'énergie. Ce projet a été commencé lors de la session 2011. Il s'agit cette fois de remplacer le contrôleur AELSYS par un nouveau modèle (CP-LDMX-C), capable de gérer les protocoles DALI et DMX, et de remplacer les détecteurs DAREL et DALUX par des modèles compatibles avec le nouveau contrôleur. Une série de 4 projecteurs DMX sera installée, en plus du matériel DALI existant. La programmation du contrôleur sera entièrement mise à niveau. |
| Partenaire du projet | AELSYS (Jean CHANUSSOT 0676237512) | Montant estimé :6000€ (3000€ investis en 2011) Source de financement : Aelsys(2500€)+Artaud(500€) |
| Problématique Externe Internalisée Interne Autre : |
| Réalisation Externe Interne Autre : |
| Partenaire du projet | AELSYS 14 rue de La Ciotat – 13260 CASSIS |
| Construction ou rénovation d'un système inclus dans une chaîne de fabrication Construction ou rénovation d'une machine de production Conception ou modification d'une installation électrique d'une infrastructure Conception ou modification d'une installation électrique d'un bâtiment tertiaire ou autre Conception ou amélioration d'un produit de consommation Élaboration ou amélioration de services Autre : |
| Équipe d'analyse du projet | Nom : | Établissement : | Paraphe |
|  | Nom : | Établissement : | Paraphe |
|  | Nom : | Établissement : | Paraphe |
|  | Nom : | Établissement : | Paraphe |
| Décision |  Accepté | Recommandations |
|  |  Accepté AVEC RESERVES  |  |
|  |  REFUSE  |  |
| Date de validation : | L'IA-IPR |

Définition de la demande

Objectif du projet : Afin de sensibiliser ses clients à l'intérêt de «l’éclairage intelligent» par l’utilisation des protocoles DALI et DMX, la société AELSYS souhaite étudier une mise en œuvre de ce type d’éclairage, à but de démonstration. Ainsi les clients pourront juger par eux-mêmes: de la facilité d’intégration du matériel d’éclairage de la polyvalence des sources de lumière commandables du confort apporté par ce type d’installation des économies d’énergie résultantes, liées à l’utilisation d’alimentations électroniques, et surtout à une programmation adaptée aux lieux et à leurs utilisations, intégrant la prise en compte des informations des capteurs (présence, luminosité...) Valeur ajoutée : économies d’énergie, confort des utilisateurs

Synoptique du projet :

Cahier des charges : La salle de démonstration sera organisée en plusieurs zones lumineuses: éclairage «principal», dont le but sera de réaliser un éclairage circadien, asservi à la luminosité ambiante. Il sera constitué par 2 réglettes fluorescentes de 14W associées à leur propre ballast DALI et un capteur de luminosité DALUX éclairage «local», sur une zone précise, lorsqu’une présence sera détectée. Cet éclairage sera constitué par un projecteur 150W, commandé par un relais DALI associé à un capteur de présence relié à DAREL éclairage «décoratif», mettant en valeur une «œuvre d’art». Cet éclairage comprendra 2 spots halogènes 12V/50W, réalisant un éclairage alternatif, de façon à mettre en valeur des objets, préserver l'œuvre d'art (flux lumineux cumulé réduit) et économiser l'énergie éclairage local «circonstanciel», indiquant de manière visuelle des plages horaires. Cet éclairage sera réalisé par des barrettes LED RVB, dont les scénarios dynamiques seront spécifiques à chaque «circonstance horaire» éclairage «festif» composé de 2 projecteurs fixes de 5W, d'un stroboscope et d'un projecteur mobile. Ces éléments seront à technologie LED et utiliseront le protocole DMX La commande de l'éclairage sera réalisée en fonction du programmateur journalier / hebdomadaire et des informations en provenance des différents capteurs Un bouton poussoir relié par DAREL à l’automate permettra de sélectionner différents modes de fonctionnement: gestion de l’éclairage adaptée aux heures de la journée gestion de l’éclairage prédéfinie, invariable en fonction des heures de la journée gestion de l'éclairage «festif»... Un relais, commandé par une éventuelle centrale d’alarme, (et pouvant être dans cette démonstration remplacé par un interrupteur) connectera/déconnectera le bus DALI, ce qui montrera l’intérêt de la fonctionnalité «valeur par défaut» définie dans la norme DALI, qui impose à tous les éclairages une valeur prédéfinie (éclairage maximal) lorsque le bus DALI est absent.

| Épreuve E5 Contrat individuel des tâches | Étudiant : Projet : Établissement : | Sébastien ASLANIAN Éclairage intelligent DALI - DMX Lycée Antonin ARTAUD |
| --- | --- | --- |
| Taches proposées : Mise en œuvre des projecteurs LED Mise en œuvre du capteur de luminosité Réalisation du schéma structurel du coffret |
|  | Compétences mises en œuvre |
| Organisation du projet | C05 | C11 | C15 | C27 | C32 |
| - prendre connaissance du cahier des charges, du dossier technique réalisé en 2011 et définir les contraintes avec le client - justifier le choix des lampes fluorescentes, des ballasts et des accessoires - choisir les projecteurs à LED, les câbles DMX et accessoires - justifier le choix du capteur de luminosité DALUX - choisir le coffret - s'informer sur les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place des projecteurs à LED et du capteur de luminosité DALUX - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel | X X X X X X X | X X | X X | X X | X |
| Conception du projet | C06 | C10 | C19 | C24 | C33 |
| - rechercher dans la documentation des constructeurs les caractéristiques précises des tubes fluorescents, de leur ballast électronique, des projecteurs à LED, du capteur de luminosité - étudier la norme IEC 60929 et en faire une synthèse relative au projet - concevoir le schéma développé du système - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - installer les projecteurs LED et le capteur de luminosité - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning | X X X | X X | X | X X X | X |
| Mise en œuvre du projet | C14 | C17 | C18 | C20 | C21 |
| - définir une procédure de première mise sous tension des projecteurs LED - définir le contenu des essais partiels - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres du capteur de luminosité et vérifier leur influence - interconnecter les projecteurs LED au coffret - participer au câblage et à la programmation - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique | X | X X X | X | X | X X X X |

| Épreuve E5 Contrat individuel des tâches | Étudiant : Projet : Établissement : | Sébastien RINALDI Éclairage intelligent DALI - DMX Lycée Antonin ARTAUD |
| --- | --- | --- |
| Taches proposées : Mise en œuvre du projecteur stroboscopique Choix des protections et du parafoudre Réalisation du schéma d'implantation en coffret |
|  | Compétences mises en œuvre |
| Organisation du projet | C05 | C11 | C15 | C27 | C32 |
| - prendre connaissance du cahier des charges, du dossier technique réalisé en 2011 et définir les contraintes avec le client - choisir le projecteur stroboscopique et ses accessoires - justifier le choix des lampes halogènes, alimentations et accessoires - justifier le choix du parafoudre et des protections - demander les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place du projecteur stroboscopique - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel | X X X X X | X X | X X | X X | X |
| Conception du projet | C06 | C10 | C19 | C24 | C33 |
| - rechercher dans la documentation des constructeurs les caractéristiques précises des protections, du parafoudre, des lampes halogènes, de leurs alimentations, du projecteur stroboscopique - étudier la norme IEC 60929 et en faire une synthèse relative au projet - concevoir le schéma d’implantation en coffret - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - installer le projecteur stroboscopique et les composants du coffret - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning | X X X | X X | X | X X X | X |
| Mise en œuvre du projet | C14 | C17 | C18 | C20 | C21 |
| - définir une procédure de première mise sous tension du projecteur stroboscopique - définir le contenu des essais partiels - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres de variation de luminosité et vérifier leur influence - interconnecter le projecteur stroboscopique au coffret - participer au câblage et à la programmation - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique | X | X X X | X | X | X X X X |

| Épreuve E5 Contrat individuel des tâches | Étudiant : Projet : Établissement : | Gabriel CAZIER Éclairage intelligent DALI - DMX Lycée Antonin ARTAUD |
| --- | --- | --- |
| Taches proposées : Mise en œuvre du projecteur mobile Mise en œuvre du relais DALI Réalisation du schéma d'implantation des luminaires et des capteurs |
|  | Compétences mises en œuvre |
| Organisation du projet | C05 | C11 | C15 | C27 | C32 |
| - prendre connaissance du cahier des charges, du dossier technique réalisé en 2011 et définir les contraintes avec le client - choisir le projecteur mobile - justifier le choix de la lampe à décharge, de son ballast et de ses accessoires - justifier le choix du relais compatible DALI - justifier le choix du relais de puissance (alimentation de la lampe à décharge) - demander les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place du projecteur mobile - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel | X X X X X X X | X X | X X | X X | X |
| Conception du projet | C06 | C10 | C19 | C24 | C33 |
| - rechercher dans la documentation des constructeurs les caractéristiques précises de la lampe à décharge, de son alimentation, du relais DALI, du relais de puissance, du projecteur mobile - étudier la norme ANSI E1.11 et en faire une synthèse relative au projet - concevoir le plan d’implantation des lampes et des capteurs - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - installer le projecteur mobile et les composants du coffret - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning | X X | X X | X | X X X | X |
| Mise en œuvre du projet | C14 | C17 | C18 | C20 | C21 |
| - définir une procédure de première mise sous tension du projecteur mobile - définir le contenu des essais partiels - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres du projecteur mobile et vérifier leur influence - interconnecter le projecteur mobile au coffret - participer au câblage et à la programmation - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique | X | X X X | X | X | X X X X |

| Épreuve E5 Contrat individuel des tâches | Étudiant : Projet : Établissement : | Laetitia VIAL Éclairage intelligent DALI - DMX Lycée Antonin ARTAUD |
| --- | --- | --- |
| Taches proposées : Mise en œuvre du contrôleur DALI-DMX Mise en œuvre d'un détecteur de présence Conception des scénarios de programmation |
|  | Compétences mises en œuvre |
| Organisation du projet | C05 | C11 | C15 | C27 | C32 |
| - prendre connaissance du cahier des charges, du dossier technique réalisé en 2011 et définir les contraintes avec le client - choisir le contrôleur DALI-DMX - justifier le choix des modules LED, alimentation et accessoires - justifier le choix des prises de courant - justifier le choix du détecteur de présence compatible avec DAREL - demander les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place du contrôleur, du détecteur DAREL - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel | X X X X X X X | X X | X X | X X | X |
| Conception du projet | C06 | C10 | C19 | C24 | C33 |
| - rechercher dans la documentation des constructeurs les caractéristiques précises du module LED, du détecteur de présence, du détecteur DAREL - étudier la norme ANSI E1.11 et en faire une synthèse relative au projet - concevoir les scénarios de programmation - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - installer le contrôleur et le DAREL - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning | X X | X X | X | X X X | X |
| Mise en œuvre du projet | C14 | C17 | C18 | C20 | C21 |
| - définir une procédure de première mise sous tension du contrôleur - définir le contenu des essais partiels - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres du détecteur de présence et vérifier leur influence - interconnecter le DAREL au coffret - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - participer au câblage et à la programmation - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique | X | X X X | X | X | X X X X |