Modification de la supervision

Mise en situation

Vous êtes installateur, certifié KNX

La Direction de l'hôtel vous contacte pour une évolution de l'installation

Cahier des charges:

Les lampes de chevet de la chambre sont constituées de deux spots à LED

commandés par un même bouton poussoir. Pour un meilleur confort des clients de l'hôtel, il s'agit de permettre une commande séparée de chaque lampe

Vous avez déjà effectué en bureau d'étude, les modifications des schémas et du programme d'application avec le logiciel ETS
Vous devez à présent:

- modifier le câblage conformément aux schémas

- transférer le programme d'application et procéder aux tests

- mettre à jour le programme de supervision

Données complémentaires:

- vous disposez du logiciel ETS (Didacticiel – ERM) et vous en maîtrisez son utilisation

- vous disposez du programme d'application modifié

- vous disposez du logiciel Facility Pilot (Didacticiel), ainsi que des fichiers de supervision avant modification de l'installation

Tâches à réaliser

1. 	Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement actuel
	Utiliser les documents schéma de principe et instructions d'utilisation  	Durée : 15 min – 1 point

2. 	Identifier sur les schémas, la partie de câblage à modifier
	Utiliser le schéma papier (à imprimer et à compléter) 	Durée : 15 min – 1 point

3.	Procéder à la  consignation de l'installation
 	Compléter la fiche de consignation 	Durée : 15 min – 1 point

4. 	Modifier le câblage conformément au schéma donné	Durée : 40 min – 4 points

5.	Procéder à la dé-consignation  	Durée : 5 min

6.	Procéder au transfert du programme ETS et au test   	Durée : 10 min – 1 point

7. 	Exporter le projet au format ESF		Durée : 15 min – 1 point

8. 	Importer le projet dans Facility Pilot	Durée : 50 min – 4 points

9.	Modifier le projet dans Facility Pilot	Durée : 40 min – 3 points

10.	Lancer la supervision et tester son fonctionnement	Durée : 10 min – 1 point

11. 	Préparer les documents à remettre en fin de TP	Durée : 5 min – 2 points

12.	Rétablir le système dans sa configuration d'origine (câblage et programme) et 	procéder aux essais		Durée : 20 min – 1 point