Diodes et diodes Zener 07/04/2002 André BONNET

 1- Symbole de la diode

 2- Caractéristiques électriques de la diode

 Observations
- En direct la diode conduit mais il y a " une tension de seuil ". L'équation de la fonction est en direct, I = Is e(Vak /kT) où kT = 25 mV à 25°C.
- En direct Vak < 1V
- En inverse le courant est pratiquement nul (I < 1µA), on dit que la diode est bloquée.
- En inverse le module de la tension ne doit pas atteindre Vrrm car ce niveau détruit le composant.
- On trouve dans le commerce des composants spécifiés avec Vrrm de 20V à 1000V et des valeurs de I maximum de10mA à 2000A. Pour les forts courants les composants doivent être montés sur un dissipateur.

 3- Modèle électrique équivalent à la diode en direct
    Pour étudier les structures électroniques on est conduit dans un but de simplification à linéariser la fonction I = f(Vak) en direct. En fonction du problème à traiter différentes hypothèses peuvent être envisagées :

 4- Symboles de la diode Zener

 5- Caractéristiques électriques de la diode Zener

 Observations
- En direct la diode zéner conduit mais il y a " une tension de seuil " comme pour la diode.
- En direct Vak < 1volt.
- En inverse le courant est pratiquement nul (I < 1µA) si Vak > Vz0, on dit que la diode est bloquée.
- En inverse si Vak < Vz0, il y a " effet zéner " c'est à dire que la tension Vak varie très peu.
- En zéner la puissance perdue dans le composant s'élève quand le module du courant augmente. Le constructeur spécifie le courant maxi en zéner.
- On trouve dans le commerce des composants spécifiés avec Vz0 de 2V à 400V. Pour les fortes puissances les composants doivent être montés sur un dissipateur.
- Les diodes zéner sont utilisées pour leur aptitude à produire une valeur de Vak très stable vis à vis du courant I en zéner. Soit comme source de tension de référence, soit en stabilisation de tension.

 6- Modèle électrique équivalent à la diode " en Zener "
    Pour étudier les structures électroniques on est conduit dans un but de simplification à linéariser la fonction I = f(Vak) en Zener. En fonction du problème à traiter différentes hypothèses peuvent être envisagées :