Transistor bipolaire 08/04/2002 André BONNET

 1- Symbole

 2- Caractéristiques électriques d'un transistor NPN
    Les caractéristiques électriques du transistor bipolaire sont unidirectionnelles. On peut donc les réunir sur un seul plan.
 Observations
- La fonction Ic = f(Vce) est maîtrisée par la valeur du courant de base. Celle-ci comporte essentiellement deux domaines ; la partie où Ic est peu variable pour une valeur de Ib c'est le régime linéaire, la partie coudée où la transistor est en régime saturé.
- La fonction Vbe = f(Ib) est celle d'une jonction PN entre la base et l'émetteur.
- La fonction Ic = f(Ib) caractérise " l'effet transistor " en régime linéaire. C'est une droite de pente b (ordre de grandeur de b » 100)
- En régime linéaire Ic » b.Ib et en régime saturé Ic < b.Ib
- En régime saturé Vce < 1Volt
- Au point M0 le transistor est bloqué. Entre son collecteur et son émetteur le transistor est équivalent à un interrupteur ouvert.
- Au point M1 le transistor est saturé. Entre son collecteur et son émetteur le transistor est équivalent à un interrupteur fermé.
- Par la variation spontanée du courant Ib de 0 à Ib4 ou inversement on peut passer de M0 à M1 ou inversement. Dans ce type de fonctionnement tout ou rien on dit que le transistor fonctionne en commutation.
- En faisant varier Ib tout en conservant le transistor en régime linéaire on peut utiliser le transistor en amplificateur de courant.
 3- Transistor en commutation
 Exemple de structure

Si Ve = 0 le transistor est bloqué.
Le transistor est saturé si Ic < b.Ib, c'est à dire si Vcc/Rc < b (Ve - Vbe) / Rb
Exemple de commande de relais :

    Le transistor permet de commander le relais en tout ou rien à partir du signal Ve. Le relais R comprend entre ses bornes un bobinage que l'on peut assimiler à une inductance L en série avec une résistance r. La diode D est une diode de roue libre qui assure la continuité du courant dans l'inductance du relais au blocage du transistor. Sans la diode D une surtension destructrice pour le transistor se produirait.

 4- Transistor en amplification
    Le transistor est un composant unidirectionnel, pour amplifier des signaux sinusoïdaux il faut donc ajouter une composante continue appelée " polarisation " à chaque grandeur qui sollicite le transistor. Alors X = X0 + x où x est le signal à amplifier et X0 la composante continue. Il faut dans tous les cas pour un transistor NPN, X > 0. Donc la composante continue X0 doit être plus grande que l'amplitude de x.
    En régime linéaire le principe de superposition est applicable, on distinguera donc l'étude de la polarisation et de l'amplification des signaux.
 4.1- Modèle du transistor en petits signaux

    La polarisation fixe Vbe0, Ib0, Ic0, Vce0. Autour de la polarisation se déplace le point de fonctionnement du transistor quand sont appliqués les petits signaux à amplifier. Vis à vis des petits signaux les propriétés du transistor sont dont caractérisées par les pentes des tangentes aux points de polarisation. Ce sont les paramètres du transistor en petits signaux. Ils varient en fonction du choix du point de polarisation.
    On en déduit les équations pour les petits signaux :
vbe = rbe.ib
ic = b.ib
ic = b.ib + vce/r
    Conformément à ces équations, en petits signaux le transistor peut être modélisé par le circuit électrique suivant :

 4.2- Polarisation du transistor

    Dans la structure 1 :
Ic0 = b.(Vcc - Vbe0) / R1
    Le point de repos dépend beaucoup de b. Mais b varie d'un transistor à l'autre bien que la référence soit la même et pour un même transistor en fonction de la température. Ce montage très simple est donc difficilement utilisable.
    Dans la structure 2 :
Le pont R1, R2 sur Vcc peut être remplacé par son modèle de Thévenin:
Ic0 = b.(Vb - Vbe0) / (Rb + [b +1].Re)
En choisissant Rb faible devant [b +1]Re alors Ic0 » (Vb - Vbe0) / Re devient pratiquement insensible à b.
    Dans la structure 2, le point de polarisation est donc stable en température et l'interchangeabilité des transistors est possible.
 4.3- Amplificateur émetteur commun

    La structure 2 est retenue pour créer la polarisation. Les petits signaux à amplifier sont injectés au travers d'un condensateur de liaison Ce. Ainsi la polarisation n'est pas modifiée par le branchement du générateur ve. De même la charge RL est attaquée au travers du condensateur de liaison Cs. Le condensateur C permet par sa très faible impédance par rapport à Re dans la bande passante d'appliquer ve sur la jonction base-émetteur.
    La source de tension continue Vcc est une source de tension nulle en petits signaux.
    Pour les petits signaux et dans la bande passante, les condensateurs de liaison Ce et Cs ainsi que C ont des impédances négligeables devant celles du circuit et la structure se comporte comme le schéma suivant :

On en déduit :
- L'amplification en tension dans la bande passante :
  Av = vs / ve = - b (r //Rc//RL) / rbe
- L'impédance d'entrée de l'amplificateur dans la bande passante :
  Ze = (R1//R2//rbe)
- L'impédance de sortie dans la bande passante :
  Zs = (Rc//r )
Cette structure se comporte en amplificateur inverseur.

 4.4- Amplificateur collecteur commun

    La source de tension continue Vcc est une source de tension nulle en petits signaux.
    Pour les petits signaux et dans la bande passante, les condensateurs de liaison Ce et Cs ont des impédances négligeables devant celles du circuit et la structure se comporte comme le schéma suivant :

On en déduit :
- L'amplification en tension dans la bande passante :
  Av = vs / ve » 1
- L'impédance d'entrée de l'amplificateur dans la bande passante :
  Ze = (R1//R2//[rbe+b {r //Re//RL}])
- L'impédance de sortie dans la bande passante :
  Zs = rbe/(b+1)
    Cette structure se comporte en étage suiveur avec une relativement forte impédance d'entrée et une faible impédance de sortie.

 4.5- Amplificateur base commune
    La source de tension continue Vcc est une source de tension nulle en petits signaux.
    Pour les petits signaux et dans la bande passante, les condensateurs de liaison Ce et Cs ont des impédances négligeables devant celles du circuit et la structure se comporte comme le schéma suivant (si on considère r très grand) :

On en déduit :
- L'amplification en tension dans la bande passante :
  Av = vs / ve = b (Rc//RL) / rbe
- L'impédance d'entrée de l'amplificateur dans la bande passante :
  Ze = (Re//rbe)
- L'impédance de sortie dans la bande passante :
  Zs = Rc
Cette structure se comporte en amplificateur non inverseur.
 5- Structures à transistors
 5.1- Montage Darlington

En régime linéaire (Vce > 2Volts):
Ic = Ic1+Ic2 = b1.Ib1+b2.Ib2 = b1.Ib1+b2 (b1+1)Ib1 » b1.b2.Ib1
La structure fonctionne comme un transistor bipolaire ayant une très forte amplification en courant.
Mais le niveau de saturation Vcesat est élevé, Vcesat = Vce1sat + Vbe2 » 1,5V
Le seuil Vbe = Vbe1 + Vbe2 » 1,4V

 5.2- Etage " push pull "

T1 et T2 sont des transistors complémentaires de même amplification b.
Si Is > 0 c'est T1 qui travaille IC1 » Is et T2 est bloqué Ic2 = 0
Si Is < 0 c'est T2 qui travaille IC2 » -Is et T1 est bloqué Ic1 = 0
En régime linéaire ([Vcc-1Volt] > Vs > [-Vcc +1Volt]), Is » b.Ib
La structure est un étage amplificateur de courant.
Vs = Ve + Vbe
Mais Vbe = 0,7V si Is > 0 et -0,7V si Is < 0. Il y a donc distorsion du signal Vs par rapport à Ve. A ce défaut près la structure est suiveur de tension.
Si l'étage est placé dans la chaîne d'action d'un système bouclé, la distorsion en sortie peut être éliminée. Par exemple : ici Vs = Ve et la distorsion est reportée sur la sortie de l'ALI