| BTS ELECTROTECHNIQUE | LYCEE PIERRE FOREST - MAUBEUGE | 2020-2021 |
| --- | --- | --- |
|  | CONVERSION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE L’ECLAIRAGE | Analyse Diagnostique Maintenance |
| ADM 2.1 - TS1EL |  |  |

Support : Harmotris

T 3.2 : mesurer et contrôler l’installation, exploiter les mesures pour faire le diagnostic

C2 : extraire les informations nécessaires à la réalisation des tâches

C13 : mesurer les grandeurs caractéristiques d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique

C17 : réaliser un diagnostic de performance y compris énergétique, de sécurité, d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique

C18 : réaliser des opérations de maintenance sur un ouvrage, une installation, un équipement électrique

2- DONNÉES DISPONIBLES POUR RÉALISER LA TÂCHE :

- Extrait d’un cahier des charges

- Données techniques (catalogues constructeurs)

3- SITUATION DE TRAVAIL :

- mesurer les grandeurs caractéristiques d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement électrique

- Durée :

3 heures sur le plateau technique

Vous disposez de la documentation technique sous forme de dossier du système Harmotris.

Vous y trouverez toutes les informations et toutes les données nécessaires à la réalisation de ce TP.

Cette documentation vous permettra de faire la différence entre les lampes halogènes, basse consommation, et à tube fluorescent et ballast.

Matériels nécessaires :

- Oscilloscope FLUKE

- Pince de courant

- Sonde de tension

I/ ETUDE DES DIFFERENTES LAMPES

1/ Incandescence

- Dessiner le schéma de montage avec le branchement de l'oscilloscope

-Tracer en concordance des temps la tension en bleu et le courant en rouge

- Indiquez les calibres utilisés

- Indiquer sur l’axe des temps 10ms et 20ms

- Donner la valeur de I max

- Donner la valeur de I eff

- Donner la valeur de U max

- Donner la valeur de U eff

Commenter l'allure du courant :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Tube a décharge à ballast  (tube fluorescent)

- Dessiner le schéma de montage avec le branchement de l'oscilloscope

- Tracer en concordance des temps la tension en bleu et le courant en rouge

- Indiquez les calibres utilisés

- Indiquer sur l’axe des temps 10ms et 20ms

- Donner la valeur de I max

- Donner la valeur de I eff

- Donner la valeur de U max

- Donner la valeur de U eff

Commenter l'allure du courant :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/ Tube a décharge électronique (lampe à basse consommation)

- Dessiner le schéma de montage avec le branchement de l'oscilloscope

- Tracer en concordance des temps la tension en bleu et le courant en rouge

- Indiquez les calibres utilisés

- Indiquer sur l’axe des temps 10ms et 20ms

- Donner la valeur de I max

- Donner la valeur de I eff

- Donner la valeur de U max

- Donner la valeur de U eff

Commenter l'allure du courant :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4/ Incandescence associée a un gradateur

Ajuster l'angle de retard à 90° du gradateur soit un retard de 5ms.

- Dessiner le schéma de montage avec le branchement de l'oscilloscope

- Tracer en concordance des temps la tension en bleu et le courant en rouge

- Indiquez les calibres utilisés

- Indiquer sur l’axe des temps 10ms et 20ms

- Donner la valeur de I max

- Donner la valeur de I eff

- Donner la valeur de U max

- Donner la valeur de U eff

Commenter l'allure du courant :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Text boxes

IMAX = ……….

UMAX = ……….

Ieff = ………

IMAX = ……….

UMAX = ……….

Ieff = ………

IMAX = ……….

UMAX = ……….

Ieff = ………

IMAX = ……….

UMAX = ……….

Ieff = ………