Conversion Numérique - Analogique

Définition:

Un convertisseur numérique - analogique permet de traduire une information numérique (binaire) en une information analogique, c’est à dire en une grandeur physique (courant, tension...).

Principe de fonctionnement:

a0, a1, a2, a3 sont des coefficients pouvant prendre les valeurs 1 ou 0 (par exemple, si le contact a3 est fermé: a3 = 1).

Application numérique:

Soit le nombre binaire  N% = a3 a2 a1 a0, R = R’ = 10 k(, Vref = +8v

L’amplificateur opérationnel est tel que: +Vs(sat) = +15v   et    -Vs(sat) = -15v

N% = 0000 (a3, a2, a1, a0 ouverts)		(	Vs = 0v

N% = 0001 (a0 fermé)				(	Vs = -1v

N% = 1111 (a3, a2, a1, a0 fermés)		(	Vs = -15v

Spécifications techniques:

La plupart des C.N.A. sont commercialisés sous forme de circuits intégrés.

- Résolution: elle est exprimée en % de la pleine échelle ou en nombre de bits,

- Précision: on distingue deux types d’erreurs:

- erreur pleine échelle: écart maximal entre la valeur maximale de sortie et la valeur idéale,

- erreur de linéarité: écart maximal entre le pas de progression réel et le pas de progression idéal.

- Temps d’établissement: temps que met la sortie pour passer de 0 à la valeur « pleine échelle » (entre 50ns et 10µs), les convertisseurs à sortie « courant » étant généralement plus rapides que les convertisseurs à sortie « tension ».

- Tension de décalage: tension de sortie présente lorsque les entrées binaires sont à zéro.

CARACTERISTIQUE DE TRANSFERT:

Exemple d’un C.N.A. 4 bits:

Réseau R - 2R:

Le « commun » des commutateurs a3, a2, a1 et a0 est toujours la masse, ceci quelle que soit la position des commutateurs.

# Text boxes

C.N.A.

entrées

numériques

sortie

analogique

I

Vs

_

+

a3

R

a2

2R

a1

4R

a0

8R

R’

Vref

résolution = pas de progression = 1v

Décimal

5

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vs(v)

5

0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

pleine échelle

Vref

Is

I/8

I

2R

a3

1

0

I/2

2R

a2

1

0

I/8

2R

a0

1

0

I/4

2R

a1

1

0

R

R

R

2R

I/4

I/2

I

2I

Vs

_

+

R