Contrôle de flux de données.

Dans ce type de protocole, les signaux de contrôle sont véhiculés par les fils de données TxD et RxD.

Protocole Xon / Xoff :

L’appareil récepteur envoie le caractère ASCII « DC3 » ($13) à l’appareil émetteur quand il désire interrompre la transmission des caractères (par exemple lorsque le tampon est presque plein). Il envoie le caractère ASCII « DC1 » ($11) lorsqu’il veut reprendre le transfert (par exemple lorsque le tampon est presque vide).

Organigramme pour l’appareil émetteur :

Protocole ETX / ACK :

Les données sont envoyées par blocs de longueur fixe. Après l’émission de chaque bloc, l’émetteur envoie le caractère ASCII « ETX » ($03). Le récepteur accuse réception par le caractère ASCII « ACK » ($06) si la transmission est correcte ou par le caractère ASCII « NACK » ($15) si une erreur est détectée.

# Text boxes

Positionner

l’indicateur ON / OFF

sur ON

Positionner

l’indicateur ON / OFF

sur OFF

Positionner

l’indicateur ON / OFF

sur ON

Envoyer le caractère

Xoff   reçu ?

oui

Xon reçu ?

oui

Indicateur

ON / OFF

sur OFF ?

Y a - t - il

un caractère

à envoyer ?

oui

non

Fin du fichier ?

Début

Fin

non