Techniques de gestion des entrées / sorties.

Test d’une seule entrée : la technique consiste à effectuer un « masquage » (ET logique bit par bit) du registre d’entrée (pour neutraliser l’état des autres entrées), puis à vérifier si le résultat obtenu est nul.

Le résultat est donc différent de zéro si l’entrée x est activée.

En BASIC :		E = INP (adresse)

E = E  AND  &H2

IF  E = 0  THEN ..... ELSE ..... ou   IF  E<>0  THEN ..... ELSE .....

Test de plusieurs entrées : le masquage est suivi d’une comparaison (soustraction).

Le résultat est nul si les entrées x et y sont activées simultanément.

En BASIC :		E = INP (adresse)

E = E  AND  &H82

E = E - &H82

IF  E = 0  THEN ..... ELSE ..... ou   IF  E<>0  THEN ..... ELSE .....

Activation d’une sortie : la technique consiste à effectuer un OU logique bit par bit avec le contenu du registre de sortie et à mettre le résultat obtenu dans le registre de sortie. L’état des autres sorties n’est pas modifié.

En BASIC :		S = INP (adresse)

S = S  OR  &H2

OUT adresse, S

Désactivation d’une sortie : ET logique bit par bit.

En BASIC :		S = INP (adresse)

S = S  AND  &FD

OUT adresse, S

On procède de la même façon dans le cas de plusieurs sorties à activer ou désactiver simultanément.

# Text boxes

=

ET

Registre d’entrée    (x est la valeur à contrôler)

x

ET logique bit par bit

0

0

0

0

0

0

1

0

Résultat : NUL si x=0  et  NON NUL si x=1.

0

0

0

0

0

0

x

0

=

-

Soustraction bit par bit

1

0

0

0

0

0

1

0

Résultat : NUL si X=Y=0 c’est à dire si  x=y=1.

Y

0

0

0

0

0

X

0

ET

Registre d’entrée    (x et y sont les valeurs à contrôler)

y

x

=

ET logique bit par bit

1

0

0

0

0

0

1

0

Résultat intermédiaire

y

0

0

0

0

0

x

0

(

Registre de sortie :l’état des autres sorties n’est pas modifié.

1

OU

Registre de sortie    (x est la sortie à activer)

x

=

OU logique bit par bit

0

0

0

0

0

0

1

0

Résultat

1

(

Registre de sortie :l’état des autres sorties n’est pas modifié.

0

ET

Registre de sortie    (x est la sortie à désactiver)

x

=

ET logique bit par bit

1

1

1

1

1

1

0

1

Résultat

0