Bus d’instrumentation  IEEE 488.

C’est une liaison de type parallèle, souvent appelée GPIB (General Purpose Interface Bus), permettant de connecter entre eux jusqu'à 15 appareils (souvent des appareils de mesurage). Le système comporte un  contrôleur  qui joue le rôle d’arbitre, mettant en communication un  parleur  qui envoie des informations sur le bus, avec un ou plusieurs  écouteurs qui les reçoivent. Chaque appareil possède une adresse individuelle (programmable par l’utilisateur à l’aide de commutateurs) qu’il est capable de reconnaître sur le bus.

Un appareil peut donc avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes :

- contrôleur : gestion des échanges sur le bus,

- parleur : émission d’informations sur le bus,

- écouteur : réceptions des informations présentes sur le bus.

A un instant donné, il doit y avoir un seul contrôleur actif, un seul parleur actif, un ou plusieurs écouteurs.

Exemple : relevé automatique de la caractéristique directe d’une diode.

Dans cet exemple, l’ordinateur est  contrôleur ,  écouteur  (réception des données en provenance des appareils de mesure) ou  parleur  (réglage de l’alimentation, envoi de la courbe caractéristique à l’imprimante). L’alimentation est uniquement  écouteur . Le voltmètre est uniquement  parleur , s’il dispose d’une sélection automatique des calibres. Il en est de même pour l’ampèremètre. L’imprimante est  écouteur .

Le bus IEEE 488 comporte 16 lignes  de type TTL standard:

- 8 lignes de données : DIO1 à DIO8,

- 8 lignes de contrôle : ATN, DAV, EOI, IFC, NDAC, NRFD, REN, SQR.

La vitesse maximale de transfert des informations est de 1 M octet/s, la longueur maximale totale des câbles est de 20m. La donnée est généralement transmise en ASCII sur 7 bits, avec éventuellement un bit de parité.

La connexion entre les différents appareils se fait par câbles multiconducteurs standards sur  connecteurs  de type RIBBON.

Brochage du connecteur RIBBON  IEEE488  24 points :

| n° | Lignes | Désignation | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIO1 | Data In Out 1 | Donnée 1 |
| 2 | DIO2 | Data In Out 2 | Donnée 2 |
| 3 | DIO3 | Data In Out 3 | Donnée 3 |
| 4 | DIO4 | Data In Out 4 | Donnée 4 |
| 13 | DIO5 | Data In Out 5 | Donnée 5 |
| 14 | DIO6 | Data In Out 6 | Donnée 6 |
| 15 | DIO7 | Data In Out 7 | Donnée 7 |
| 16 | DIO8 | Data In Out 8 | Donnée 8 |
| 11 | ATN | AtTeNtion | 1 : tous les appareils attendent une commande |
| 6 | DAV | DAta Valid | 0 : validation des données par le transmetteur |
| 5 | EOI | End Or Identify | 1 : fin de transmission |
| 9 | IFC | InterFace Clear | 1 : initialisation de tous les appareils |
| 8 | NDAC | Not Data ACcept | 0 : donnée non acceptée |
| 7 | NRFD | Not Ready For Data | 0 : non prêt à recevoir des données |
| 17 | REN | Remote ENable | 1 : appareil sous contrôle du bus |
| 10 | SQR | Service ReQuest | 1 : demande de service |

La masse est reliée aux bornes 18 à 24, le blindage à la borne 12.

La gestion des échanges est faite à partir d’une procédure de Handshake à partir des lignes DAV, NFRD, NDAC.

t0 : l’écouteur le plus lent laisse remonter NFRD,

t1 : le parleur valide la donnée par mise à l’état bas de DAV,

t2 : l’écouteur le plus rapide met à l’état bas NFRD pour indiquer qu’il est occupé,

t3 : l’écouteur le plus lent indique qu’il a pris la donnée, par mise à l’état haut de NDAC,

t4 : le parleur supprime la validation par mise à l’état haut de DAV,

t5 : l’écouteur le plus rapide met NDAC à l’état bas.

La procédure de dialogue (protocole) comprend une dizaine de commandes parmi lesquelles on peut citer :

- UNT ($5F) : désactivation du parleur,

- UNL ($3F) : désactivation des écouteurs,

- DCL ($14) : remise à zéro.

# Text boxes

Alimentation

réglable

Ampèremètre

Voltmètre

Ordinateur

Imprimante

Bus IEEE 488

24

13

12

1

DIO1 à DIO8

DAV

NFRD

NDAC

t0            t1             t2            t3                  t4      t5