REDRESSEMENT  NON  COMMANDE.

Valeur moyenne de la tension d’indice de pulsation p:

Umoy = Um . (p/ . sin (/p)

Amplitude maximale de la composante harmonique de rang k:

k

Uh = (-1)  .  Umoy  .  2/(1-(kp)²)

| fréquence f1 | p=f1/f | Umoy | Uh1 | Uh2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 2 | 2 . Um /  | (2/3) . Umoy | -(2/15) . Umoy |
| 150Hz | 3 | 3 . (3 . Um / (2 . ) | (1/4) . Umoy | -(2/35) . Umoy |
| 300Hz | 6 | 3 . Um / | (2/35) . Umoy | -(2/143) . Umoy |

Exemple:

| fréquence f1 | p=f1/f | Um | Umoy | Uh1 | Uh2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100Hz | 2 | 311v | 198v | 132v | 26v |
| 150Hz | 3 | 311v/537v | 257v/444v | 64v/111v | 14v/25v |
| 300Hz | 6 | 311v/537v | 297v/513v | 17v/29v | 4v/7v |

Fourier:

(

f(t) = Ao + ( [ An . cos(nwt) + Bn . sin(nwt) ]

n=1

avec :  Ao  valeur moyenne du signal

An = (2/T)    (    f(t) . cos(nwt) . dt                 Bn = (2/T)    (    f(t) . sin(nwt) . dt

T                                                                    T

f(t) paire : tous les termes sont des cosinus

f(t) impaire : tous les termes sont des sinus

f(t) paire ou impaire : tous les coefficients sont  impairs (1,3,5,7).