INTERFACE  SERIE  RS232

Une liaison série est une ligne où les bits d’information (1 ou 0) arrivent successivement, soit à intervalles réguliers (transmission synchrone), soit à des intervalles aléatoires, en groupe (transmission asynchrone). La liaison RS232 est une liaison série asynchrone.

Principe:

L’octet à transmettre est envoyé bit par bit (poids faible en premier) par l’émetteur sur la ligne Tx, vers le récepteur (ligne Rx) qui le reconstitue.

La vitesse de transmission de l’émetteur doit être identique à la vitesse d’acquisition du récepteur. Ces vitesses sont exprimées en BAUDS (1 baud = 1 bit / seconde). Il existe différentes vitesses normalisées: 9600, 4800, 2400, 1200... bauds.

La communication peut se faire dans les deux sens (duplex), soit émission d’abord, puis réception ensuite (half-duplex), soit émission et réception simultanées (full-duplex).

La transmission étant du type asynchrone (pas d’horloge commune entre l’émetteur et le récepteur), des bits supplémentaires sont indispensables au fonctionnement: bit de début de mot (start), bit(s) de fin de mot (stop).

D’autre part, l’utilisation éventuelle d’un bit de parité, permet la détection d’erreurs dans la transmission.

Exemple:

Transmission du code $82 avec 1 bit de stop, sans bit de parité.

$82 Þ % 1000 0010

Parité:

La parité est une technique qui permet de vérifier que le contenu d’un mot n’a pas été changé accidentellement lors de sa transmission. L’émetteur compte le nombre de « 1 »  dans le mot et met le bit de parité à  « 1 »  si le nombre trouvé est impair, ce qui rend le total pair : c’est la parité paire. On peut aussi utiliser la parité impaire.

Exemple: transmission de $82, puis $F1, avec parité paire et 2 bits de « stop ».

Intérêt de la communication série:

- nombre de fils réduits: la communication la plus simple peut être faite sur 3 fils (Tx, Rx et masse),

- communication sur de grandes distances à travers le réseau téléphonique, par utilisation d’un MODEM (MODulateur-DEModulateur): Minitel, réseau INTERNET.

Principe d’une transmission par modem:

Exemple: transmission du caractère « A » ($41):

Modulation par glissement de fréquence (F.S.K. frequency shift keying).

Remarque: la gestion d’une communication série peut être complétée par l’utilisation d’autres signaux tels que:

- RTS (request to send): sortie de demande d’émission

- CTS (clear to send): entrée d’inhibition de l’émetteur

- DCD (data carrier detect): perte de la porteuse de données (modem).

Port série d’un micro-ordinateur:

La liaison est souvent du type V28:

-25v < 1 logique < -3v

+25v > 0 logique > +3v

Brochage du connecteur RS232:

Sur IBM-PC:

|  | connecteur DB 25 | connecteur DB 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD | 2 | 3 | Transmitted Data |
| RXD | 3 | 2 | Received Data |
| RQS ou RTS | 4 | 7 | Request To Send |
| CTS | 5 | 8 | Clear To Send |
| DSR | 6 | 6 | Data Set Ready |
| SG | 7 | 5 | Masse du signal |
| DTR | 20 | 4 | Data Terminal Ready |
| CD | 8 | 1 | Carrier Detect |
| RI | 22 | 9 |  |

Sur Macintosh:

| 1 | Masse |
| --- | --- |
| 6 | Sortie contrôle de flux |
| 2 | 5 volts |
| 7 | Entrée contrôle de flux ou horloge externe |
| 3 | Masse |
| 8 | Réception de données + |
| 4 | Transmission de données + |
| 9 | Réception de données - |
| 5 | Transmission de données - |

Codes caractères standard (0 - 127):

|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | (nul) | 016 | (dle) | 032 | sp | 048 | 0 | 064 | @ | 080 | P | 096 | ` | 112 | p |
| 1 | 001 | (soh) | 017 | (dc1) | 033 | ! | 049 | 1 | 065 | A | 081 | Q | 097 | a | 113 | q |
| 2 | 002 | (stx) | 018 | (dc2) | 034 | " | 050 | 2 | 066 | B | 082 | R | 098 | b | 114 | r |
| 3 | 003 | (etx) | 019 | (dc3) | 035 | # | 051 | 3 | 067 | C | 083 | S | 099 | c | 115 | s |
| 4 | 004 | (eot) | 020 | (dc4) | 036 | $ | 052 | 4 | 068 | D | 084 | T | 100 | d | 116 | t |
| 5 | 005 | (enq) | 021 | (nak) | 037 | % | 053 | 5 | 069 | E | 085 | U | 101 | e | 117 | u |
| 6 | 006 | (ack) | 022 | (syn) | 038 | & | 054 | 6 | 070 | F | 086 | V | 102 | f | 118 | v |
| 7 | 007 | (bel) | 023 | (etb) | 039 | ' | 055 | 7 | 071 | G | 087 | W | 103 | g | 119 | w |
| 8 | 008 | (bs) | 024 | (can) | 040 | ( | 056 | 8 | 072 | H | 088 | X | 104 | h | 120 | x |
| 9 | 009 | (tab) | 025 | (em) | 041 | ) | 057 | 9 | 073 | I | 089 | Y | 105 | i | 121 | y |
| A | 010 | (lf) | 026 | (eof) | 042 | * | 058 | : | 074 | J | 090 | Z | 106 | j | 122 | z |
| B | 011 | (vt) | 027 | (esc) | 043 | + | 059 | ; | 075 | K | 091 | [ | 107 | k | 123 | { |
| C | 012 | (ff) | 028 | (fs) | 044 | , | 060 | < | 076 | L | 092 | \ | 108 | l | 124 | ¦ |
| D | 013 | (cr) | 029 | (gs) | 045 | - | 061 | = | 077 | M | 093 | ] | 109 | m | 125 | } |
| E | 014 | (so) | 030 | (rs) | 046 | . | 062 | > | 078 | N | 094 | ^ | 110 | n | 126 | ~ |
| F | 015 | (si) | 031 | (us) | 047 | / | 063 | ? | 079 | O | 095 | _ | 111 | o | 127 |  |

Codes des caractères étendus (128 - 255):

|  | 8 |  | 9 |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 128 | Ç | 144 | É | 160 | á | 176 | ¦ | 192 | À | 208 | Ð | 224 | a | 240 | º |
| 1 | 129 | ü | 145 | æ | 161 | í | 177 | ¦ | 193 | Á | 209 | Ñ | 225 | b | 241 | ± |
| 2 | 130 | é | 146 | Æ | 162 | ó | 178 | ¦ | 194 | Â | 210 | Ò | 226 | G | 242 | ³ |
| 3 | 131 | â | 147 | ô | 163 | ú | 179 | ³ | 195 | Ã | 211 | Ó | 227 | p | 243 | £ |
| 4 | 132 | ä | 148 | ö | 164 | ñ | 180 | ´ | 196 | Ä | 212 | Ô | 228 | S | 244 | ó |
| 5 | 133 | à | 149 | ò | 165 | Ñ | 181 | µ | 197 | Å | 213 | Õ | 229 | s | 245 | õ |
| 6 | 134 | å | 150 | û | 166 | ª | 182 | ¶ | 198 | Æ | 214 | Ö | 230 | m | 246 | ¸ |
| 7 | 135 | ç | 151 | ù | 167 | º | 183 | · | 199 | Ç | 215 | × | 231 | t | 247 | » |
| 8 | 136 | ê | 152 | ÿ | 168 | ¿ | 184 | ¸ | 200 | È | 216 | Ø | 232 | F | 248 | ° |
| 9 | 137 | ë | 153 | Ö | 169 | ¬ | 185 | ¹ | 201 | É | 217 | Ù | 233 | q | 249 | · |
| A | 138 | è | 154 | Ü | 170 | ¬ | 186 | º | 202 | Ê | 218 | Ú | 234 | W | 250 | . |
| B | 139 | ï | 155 | ¢ | 171 | ½ | 187 | » | 203 | Ë | 219 | ¦ | 235 | d | 251 | Ö |
| C | 140 | î | 156 | £ | 172 | ¼ | 188 | ¼ | 204 | Ì | 220 | _ | 236 | ¥ | 252 | n |
| D | 141 | ì | 157 | ¥ | 173 | ¡ | 189 | ½ | 205 | Í | 221 | ¦ | 237 | Æ | 253 | ² |
| E | 142 | Ä | 158 | Pt | 174 | « | 190 | ¾ | 206 | Î | 222 | ¦ | 238 | Î | 254 | ¦ |
| F | 143 | Å | 159 | ƒ | 175 | » | 191 | ¿ | 207 | Ï | 223 | ¯ | 239 | Ç | 255 |  |

# Text boxes

P

A

R

I

T

E

Tx

M

Rx

Machine 2

Tx

M

Rx

Machine 1

S

T

O

P

S

T

O

P

S

T

A

R

T

S

T

O

P

S

T

O

P

P

A

R

I

T

E

S

T

A

R

T

7

2

6

2

5

2

4

2

3

2

1

2

2

2

START

STOP

0

2

0v

-3v

+3v

-25v

START

STOP

+25v

START

STOP