INTERFACE  SERIE  SYNCHRONE.

SSPI :   Synchronous   Serial   Peripheral   Interface.

C'est une liaison série synchrone rapide (1Mbit/s) qui permet des connexions d'une grande simplicité matérielle sur des composants pourvus de ce type de bus.

Principe:

Un composant "maître" génère une horloge vers un composant "esclave" de façon à lui envoyer des données de type série par l'intermédiaire de sa sortie de transmission, ou à récupérer des données en provenance de l'esclave au niveau de son entrée de réception. Un maître peut gérer plusieurs esclaves: il doit donc sélectionner au préalable le composant qui doit « partager » la liaison avec lui.

On trouve actuellement de plus en plus de composants pourvus de ce type de bus : EEPROM, RAM, CAN, CNA...

Application avec le microcontrôleur MC68HC711D3 (Motorola).

Bornes spécifiques:

MISO(17): 	Master In Slave Out, entrée de réception en mode maître

MOSI(18): 	Master Out Slave In, sortie de transmission en mode maître

SCK(19): 	Serial Clock, sortie horloge en mode maître

SS*(20): 	Slave Select,  entrée de sélection en mode esclave.

Le 68HC11 peut être utilisé en mode maître ou en mode esclave. Dans le cas d'une configuration en mode maître, avec un seul esclave, il est préférable d'utiliser la borne SS*. Cette borne ne doit pas être utilisée dans le cas où plusieurs esclaves sont à commander : des ports "classiques" sont préférables , la borne SS* étant néanmoins programmée en sortie.

Registres:	DDRD($0009): 	Data Direction control Register  port D

SPCR  ($0028): 	Serial Peripheral Control Register

SPSR  ($0029): 	Serial Peripheral Status Register

SPDR ($002A): 	Serial Peripheral Data

| SPR1 | SPR0 | Fréquence avec E = 2 MHz |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 MHz |
| 0 | 1 | 500 KHz |
| 1 | 0 | 125 KHz |
| 1 | 1 | 62,5 KHz |

La mise en oeuvre au niveau logiciel est relativement complexe, souvent du fait que le "protocole" du circuit esclave  est souvent "lourd":  configurer les entrées-sorties, définir le mode maître, choisir la fréquence d'horloge, choisir le front actif  d'horloge (CPOL,CPHA), sélectionner ou déselectionner l'esclave, tester la fin d'un transfert (SPIF)...

L'horloge n'est active que lors d'une écriture: lorsque le micro-contrôleur veut reçevoir un octet en provenance de l'esclave, il doit effectuer une fausse écriture dans le  SPDR (envoi d'un octet quelconque), attendre la fin du transfert (test de SPIF), récupérer l'octet transmis par l'esclave dans le SPDR.

Exemple de programme de mise en oeuvre du  bus S.S.P.I. :

Microcontrôleur MC68HC711D3

Convertisseur analogique - numérique 12 bits MAX538.

Avec Emulateur du MC68HC711D3 de MECALOGIC Concept.

***************************************************************************************

* Essai du CNA MAX538(Convertisseur Numérique-analogique 12 bits) sur bus SPI.

*

* Le programme permet de générer une "dent de scie" 0-2,5v  sur la sortie Vout du MAX538.

*

PORTD   	EQU     	$0008

DDRD     	EQU     	$0009

SPCR     	EQU     	$0028  	Control

SPSR     	EQU     	$0029       	Status

SPDR      	EQU     	$002A       	Data

SPIF      	EQU     	$80            	Transfer Complete Flaf

*

ORG     	$F000

*

RESET   	LDAA   	 #%10011000     	Préparer état des sorties

STAA    	<PORTD         	PD6(EEPROM)=0,PD7=1,SCK=1, MOSI=1

LDAA    	#%11111000     	PD6(EEPROM),PD7,SCK et MOSI en sortie

STAA    	<DDRD

LDAA    	#%01010000     	Interruptions inhibées, système SPI on,

STAA    	<SPCR           	Master, CPOL=0,CPHA=0, E -:- 2 (1MHz)

RAZ     	LDD     	#$0000

DEBUT  	BCLR    	PORTD $80         	Sélection du CNA : PD7=0

STAA    	<SPDR           	Envoi premier octet

BRCLR   SPSR SPIF *     	Transfert terminé?

STAB    	<SPDR           	Envoi second octet

BRCLR   SPSR SPIF *    	Transfert terminé?

BSET    	PORTD $80       	Désélection du CNA : PD7=1

ADDA   	 #1              	Rampe sur 4 bits forts

* Remplacer     ADDA     par     ADDD        pour rampe sur 12 bits

CPD     	#$1000          	Maximum CNA +1

BNE     	DEBUT

BRA     	RAZ

*

ORG     	$FFFE

FDB     	RESET

*

END		Fin du Listing

***************************************************************************************

# Text boxes

Maître

Sortie horloge

Sortie donnée

Entrée donnée

Sélection esclave n°1

Sélection esclave n°2

Esclave n°1

Entrée horloge

Entrée donnée

Sortie donnée

Esclave n°2

Entrée horloge

Entrée donnée

Sortie donnée

Horloge

Sélection esclave

22

26

25

24

23

27

21

20

27

26

25

24

23

22

21

20

Sortie donnée

Entrée donnée

MISO

MOSI

SCK

SS

SPR1

CPHA

CPOL

MSTR

SPIE

SPE

SPIF

SPR0

DDRD ($0009)

SPCR ($0028)

SPSR ($0029)

MC68HC711D3

PD3(MOSI)

PD4(SCK)

PD7

PD2(MISO)

MAX538

DIN

SCLK

CS

DOUT

Sortie analogique