# Capteur de courant ACS712 - 30A
## DESCRIPTION
Basé sur la puce ACS712 d'Allegro, ce capteur se branche en série avec la charge sur un circuit alternatif (AC) ou continu (DC) et permet de mesurer le courant qui traverse le capteur. Il utilise le champ magnétique généré par le courant (et donc l'effet hall) pour mesurer le courant qui le traverse. Le module propose en sortie une tension continue proportionnelle au courant à raison de 0.066V/A (66mV par ampère). Vous pouvez donc lire cette tension sur une entrée analogique de votre Arduino et obtenir une valeur de courant (A) voir une valeur de puissance (W, en multipliant le courant mesuré par la tension du circuit)
Ce capteur, fonctionnant par effet Hall, est donc sensible au champ magnétique qui pourrait fausser vos mesures. Le simple fait d'approcher un aimant de l'ACS712 modifie la tension de sortie du capteur.
Il est également important de faire une lecture a vide (sans courant) pour obtenir la valeur de calibration Vref du module (qui devrait être Vcc/2 soit 2.5V). Enfin, si vous câblez correctement la charge vous lirez une augmentation de la tension en sortie mais si vous inversez le câblage vous lirez une diminution de la tension de sortie.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions: 31x13x15mm
- Puce: ACS712ELEC-30A
- Gamme de courant mesuré: -30A à +30A
- Vref @ 0A: Vcc/2 soit 2.5V
- Sensibilité: 66mV/A
- Isolation: 2.1KV
- Consommation: 10mA
- Erreur: 1.5% @25°C
- Alimentation: 5VDC (4.5-5.5VDC)
- Poids: 2g
Le capteur ACS712 est un capteur de courant qui mesure le courant passant à travers un circuit et fournit une tension proportionnelle à ce courant. Les calculs associés au capteur ACS712 dépendent du modèle spécifique que vous utilisez (par exemple : ACS712-05B, ACS712-20A ou ACS712-30A) et de vos besoins.
### 1. Comprendre les caractéristiques de l'ACS712
L'ACS712 fournit une sortie analogique proportionnelle au courant détecté. Les caractéristiques clés dépendent du modèle spécifique :
Modèle	Courant maximal	Sensibilité (mV/A)
ACS712-05B	±5 A	185 mV/A
ACS712-20A	±20 A	100 mV/A
ACS712-30A	±30 A	66 mV/A

#### Caractéristiques générales :
- La sortie analogique du capteur varie de 2,5 V (aucun courant) à une tension proportionnelle au courant mesuré.
- Tension de référence à 0 A : 2,5 V (au milieu de la plage de 5 V d'alimentation).
- Le capteur mesure aussi bien le courant positif que négatif (bidirectionnel).
### 2. Formule de conversion de la tension en courant
La relation entre la tension de sortie VOUTet le courant I est donnée par la formule :
I=(VOUT−VOFFSET)/S Où :
- VOUT : Tension mesurée à la sortie de l'ACS712.
- VOFFSET​ : Tension de référence à 0 A, qui est généralement 2,5 V.
- S : Sensibilité (en mV/A) dépendant du modèle, par exemple :
  - 185 mV/A pour ACS712-05B.
  - 100 mV/A pour ACS712-20A.
  - 66 mV/A pour ACS712-30A.
### 3. Exemple de calcul
Supposons que vous utilisez un ACS712-20A, et vous mesurez une tension de sortie de 2,7 V :
#### Étape 1 : Identifier les données
- VOUT=2,7 V
- VOFFSET=2,5 V
- S=100 mV/A=0,1 V/A
#### Étape 2 : Appliquer la formule
I=(VOUT−VOFFSET)/S = (2,7−2,5)/0,1=0,2/0,1=2 A
Donc, le courant mesuré est 2 A.
### 4. Utiliser un microcontrôleur (exemple avec Arduino)
Si vous utilisez un Arduino pour lire les données de l'ACS712, voici les étapes :
1. Branchements :
  1. Connectez la sortie du capteur (OUT) à une entrée analogique de l'Arduino (par exemple A0).
  2. Connectez VCC (5 V) et GND au capteur.
2. Code Arduino de base :

const int pinACS712 = A0; // Pin où le capteur est connecté
const float V_OFFSET = 2.5; // Tension à 0 A
const float SENSIBILITE = 0.1; // Sensibilité en V/A pour ACS712-20A (100 mV/A)
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 int valBrute = analogRead(pinACS712); // Lire la valeur brute (0 à 1023)
 float tension = (valBrute / 1023.0) * 5.0; // Convertir en tension (en volts)
 float courant = (tension - V_OFFSET) / SENSIBILITE; // Calculer le courant (en A)
 Serial.print("Tension : ");
 Serial.print(tension);
 Serial.print(" V, Courant : ");
 Serial.print(courant);
 Serial.println(" A");
 delay(1000);
}