Comment utiliser un capteur de lumière TEMT6000 avec Arduino

Le capteur de lumière TEMT6000 est un capteur qui détecte la lumière ambiante de son environnement et qui fonctionne comme une photorésistance.
Il s’agit d’un capteur comme un peu les trouver dans nos smartphone qui adapte automatiquement la lumière de notre écran en fonction de la lumière ambiante.
Une fois connecté à l’Arduino nous recevrons une valeur. A vous de l’adapter à vos projets suivant vos besoins.
## Ce dont vous aurez besoin
- Un Arduino Uno
- Un capteur TEMT6000
- Platine de prototypage et câbles
## Connexion et Pinout du TEMT6000
VCC au 5V de l’Arduino
GND au GND de l’Arduino
SIG ou OUT au A0 de l’Arduino
## Code Arduino pour le TEMT6000
int temt6000Pin = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int value = analogRead(temt6000Pin);
  Serial.println(value);
  delay(200);
}
Une fois le code uploadé sur votre Arduino, lancez le moniteur série en cliquant sur la petite loupe en haut à droite de votre logiciel Arduino ce qui devrait vous donner une série de valeurs comme ci-dessous: