Modification d'une installation KNX

1. Proposer un devis au client

Utiliser le fichier de devis vierge (au format tableur ods) ou la fiche papier (à imprimer et à remplir manuellement) - Durée : 15 minutes

2. Identifier sur les schémas, la partie de l'installation concernée (câblage)
La modification concerne le folio 4/5 (parties encadrées en magenta). Utiliser le fichier dxf ou le schéma papier (à imprimer et à compléter) - Durée : 15 minutes

3. Modifier le schéma de l'installation conformément à la demande du client

Utiliser le fichier dxf ou le schéma papier  (à imprimer et à modifier). Penser à compléter le repérage des fils - Durée : 15 minutes

4. Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement actuel

Utiliser les documents schéma de principe et instructions d'utilisation

Durée : 15 minutes

Rappel de la tâche 1 du référentiel Habilitation électrique

5. Procéder à la  consignation de l'installation

Ouvrir le disjoncteur Q0 (folio 1), faire une VAT et cadenasser. Placer la pancarte de signalisation. Compléter la fiche de consignation – Durée : 15 minutes

6. Modifier le câblage de l'installation

Retirer les obturateurs
Enlever le couvercle de la goulotte

Retirer la liaison entre 26 et 28 au niveau du bornier

Ajouter une liaison entre 26 (bornier) et la borne 18 du module U10 (channel F)

Ajouter une liaison entre 16 et la borne 19 du module U10

Mettre en place les repérages des fils (408, 116)
Remettre le couvercle de la goulotte et les obturateurs

Durée : 40 minutes

7. Procéder à la dé-consignation 

Durée : 5 minutes

8. A partir du logiciel ETS, récupérer le projet actuel 

Programme

Durée : 5 minutes

9. Identifier dans la fenêtre Topologie, les participants concernés 
 - U10 (8 sorties binaires N512) sur folio 4
 - S1 (poussoir quadruple UP245) sur folio 5   Durée : 10 minutes

10. Modifier le groupe concerné et créer un nouveau groupe
Développer (+) le module N512 et vérifier que le canal F (réserve) n'est pas utilisé

Clic droit sur le canal F, puis Lié avec...


Créer une nouvelle adresse de groupe (6/0/7)


Modifier les propriétés du canal G


Modifier le nom du groupe

Développer (+) le module UP245 et vérifier que le poussoir extérieur droite (réserve) n'est pas utilisé

Clic droit sur extérieur droite, puis Lié avec...

Lier avec une adresse de groupe existante (6/0/7)


Durée : 45 minutes

11. Procéder au transfert du programme et aux tests

Il suffit de télécharger le programme d'application dans les participants 1.1.2 et 1.1.10
Durée : 30 minutes

12. Effectuer les essais de réception de travaux avec le demandeur

Durée : 5 minutes

13. Préparer les documents à remettre en fin de TP

14. Rétablir le système dans sa configuration d'origine (câblage et programme) et procéder aux essais

Téléchargement du programme d'origine

Durée : 20 minutes